第五章   电路和电流

第二课时

一、复习内容及过程

1、电流

（一）、电流的三种效应。

1、电流的热效应。如白炽灯，电饭锅等。2、电流的磁效应，如电铃等。3、电流的化学效应，如电解、电镀等。

（二）、电流的概念：电流等于1s内通过导体横截面积的电荷量。

说明：电流只与电荷量、通电时间有关，与导线的粗细，即横截面积的大小无关。

（三）、物理意义：电流表示电流的大小或强弱。

（四）、计算电流的公式：I=Q/t 其中I表示电流，单位是： A ；      Q表示：电荷量，单位是： C ；t表示时间，单位是： s

（五）、单位：1、国际单位： A  2、常用单位：mA 、μA

3、换算关系：1A=1000mA    1mA=1000μA

某同学用台灯工作时电流约140 mA ，合0.14 A

（六）、测量：1、仪器：电流表，符号：

2、方法：㈠读数时应做到“三看清”即 看清接线柱上标的量程，看清每大格电流值、看清每小格电流值

㈡ 使用时规则：① 电流表要串联在电路中；② 电流从电流表的正接线柱流入，负接线柱流出，否则指针反偏。

③被测电流不要超过电流表的最大测量值。

Ⅰ 危害：被测电流超过电流表的最大测量值时，不仅测不出电流值，电流表的指针还会被打弯，甚至表被烧坏。

Ⅱ 选择量程：实验室用电流表有两个量程，0—0.6A 和0—3A。测量时，先选大量程，用开关试触，若被测电流在0.6A—3A可 测量 ，若被测电流小于0.6A则 换用小的量程，若被测电流大于3A则换用更大量程的电流表。

④ 绝对不允许不经用电器直接把电流表连到电源两极上，原因电流表相当于一根导线。

2、电压

（一）、电压的作用

1、电压是形成电流的原因：电压使电路中的自由电荷定向移动形成了电流。电源是提供电压的装置。

2、电路中获得持续电流的条件①电路中有电源（或电路两端有电压）②电路是连通的。

注：说电压时，要说“xxx”两端的电压，说电流时，要说通过“xxx”的电流。

（二）、电压的单位

1、国际单位： V       常用单位：kV  mV 、μV   换算关系：1Kv＝1000V　1V＝1000 mV  1 mV＝1000μV

2、记住一些电压值： 一节干电池1.5V  一节蓄电池 2V 家庭电压220V   安全电压不高于36V

（三）、电压测量：

1、仪器：电压表 ，符号：

2、读数时，看清接线柱上标的量程，每大格、每小格电压值

3、使用规则：①电压表要并联在电路中。

②电流从电压表的“正接线柱”流入，“负接线柱”流出。否则指针会反偏。

③被测电压不要超过电压表的最大量程。

Ⅰ 危害：被测电压超过电压表的最大量程时，不仅测不出电压值，电压表的指针还会被打弯甚至烧坏电压表。

Ⅱ 选择量程：实验室用电压表有两个量程，0—3V 和0—15V。测量时，先选大量程，用开关试触，若被测电压在3V—15V可 测量 ，若被测电压小于3V则 换用小的量程，若被测电压大于15V则换用更大量程的电压表。

3、电流表、电压表的比较：

|  |  | 电流表 | 电压表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异 | 符号 |  |  |
|  | 连接 | 串联 | 并联 |
|  | 直接连接电源 | 不能 | 能 |
|  | 量 程 | 0.6A 3A | 3V 15V |
|  | 每大格 | 0.2A 1A | 1V 5V |
|  | 每小格 | 0.02A 0.1A | 0.1V 0.5V |
|  | 内阻 | 很小，几乎为零相当于短路 | 很大相当于开路 |
| 同 | 调零；读数时看清量程和每大（小）格；正接线柱流入，负接线柱流出；不能超过最大测量值。 |

二、典型例题

1、（2006年北京市）图11所示电流表的示数是 ________A。

2、日常的生活经验告诉我们，家中的电灯、插座、彩色电视机、电冰箱等电气设备之间的连接方法是

A．一定是串联          B．电灯与插座应该串联， 彩电与电冰箱应该并联

C．一定是并联　　　　　D．可以串联， 也可以是并联；

3、（2006年大连市）21.如图7所示，闭合开关S时，灯泡L1、L2都不亮。用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮；接触b、c两点时，两灯都不亮；接触C、d两点时，两灯都亮。则[      ]

A.灯L1断路    B.灯L2断路    C.灯L2短路    D.开关S断路

4、（2006年福州市）图6所示电路中，当开关S闭合后，要使电阻R1、R2串联，甲、乙应该接入的是

A．甲接电压表，乙接电流表       B．甲接电流表，乙接电压表

C．甲、乙都接电压表            D．甲、乙都接电流表

5、（2006年济宁市）在如图5（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图5（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为

A．5.6V  1.4V     B．7 V  1.4V

C．1.4V  7V     D．1.4V  5.6V

6、（2006年黄冈市）在实验室，鲁慧中同学发现一个电流表有两个量程，大量程是0—9A，小量程模糊不清。为了测量小量程是多少，她先用大量程接入电路，指针位置如图（a）所示，然后再改用小量程接入同一电路，指针指示如图(b)所示，则电流表的小量程为

A、0—0．6A

B、0—1A

C、0—2A

D、0—3A

7、（2006年上海浦东）如图10所示电路中有两个小灯，请在图中○内，分别填入及或的符号，要求电键闭合时两灯均能发光，且两电表的示数均不为零。

三、教学反思

# Text boxes

V

A

V