## Slide 1: 4.1从全球变暖谈起

## Slide 2
通过观察这三幅图片，你有何感想？你知道它产生的原因吗？

## Slide 3
一、温度和温度计
温度是表示物体的冷热程度的物理量。
活动1 凭感觉能判断“冷”和“热”吗？
凭感觉判断冷热是不可靠的，应该用温度计来准确测量温度。

## Slide 4
取两个定点温度（在一个标准大气压下）
1、认识摄氏温标
低定点(冰点）：纯净的冰水混合物温度为0 C
高定点（沸点）：纯水沸腾时的温度为100 C
100 等分
0 C
100 C
在0C和100C之间分成100等分，每一等分为1C，读作1摄氏度。
这种分度方法还可以扩展到100C以上和0C以下。15摄氏度
写作15C；零下摄氏度写作-15C

## Slide 5
2、认识温度计——根据液体的热胀冷缩性质制成
液体泡
毛细管
符号
液体
刻度
玻璃外壳

## Slide 6
观察下图的温度计，回答下列问题：
（1）你知道这支温度计上的符号C是什么意思吗？
（2）它是怎样分度的？
（3）这支温度计可测的最高温度和最低温度是多少？
（4）它的分度值是多少？
表示摄氏温标的摄氏度
在0C和100C之间分成100等分，每一等分为1C
最高温度是102 C ，最低温度是-20 C
分度值是1 C

## Slide 7
正确使用温度计要做到“五会”：
（1）会认：使用温度计前，要注意观察温度计的零刻度、量程、分度值。
（2）会选：选择恰当量程的温度计，如果被测物体的温度超出了它的量程，不但测不出温度值，而且还可能损坏温度计。
（3）会放：温度计的玻璃泡要与被测物体充分接触，不能与杯底杯壁接触。
（4）会读：温度计的玻璃泡要与被测物体充分接触一段时间，等待温度计的液面稳定后再读数，读数时视线要与温度计的液面相平，且温度计的玻璃泡不能离开被测物体而读数。
（5）会记:做好读数的记录，记录时要写上单位。
二、用温度计测量温度

## Slide 9
缩口
（1）
（2）用前要甩！
（3）可以离开身体读数！
（4）量程：35℃—42℃
（5）分度值：0.1℃
三、认识体温计

## Slide 10
℃

## Slide 11
℃

## Slide 13
体温计和一般温度计的不同点
 | 体温计 | 一般温度计
构造 | 玻璃泡上方有缩口 | 玻璃泡上方没有有缩口
量程 | 35℃—42℃ | -20℃—110℃
分度值 | 0.1℃ | 1℃
使用方法 | 1、使用前，需将水银柱甩回玻璃泡。 2、可以离开人体而读数。 | 1、使用前，不需将水银柱甩回玻璃泡。 2、不可以离开人体而读数。

## Slide 14: 1、液体温度计
水银温度计
酒精的冰点T > –115 °C
水银的沸点T < 357 °C
反应较快
反应较慢
无毒的
有毒的
酒精温度计
四、温度计的分类

## Slide 15
2、光侧高温计和电子温度计

## Slide 16
3、电阻温度计

## Slide 17
4、红外线测温计

## Slide 18
一、填充题
  1．常用温度计是根据____________ 的性质制成的。所用液体可以是______、______或______。
  2．实验室常用的是水银温度计，它的下端是______，上面连着一根内径很细的______，当温度稍有变化时，细管内水银面的______就会有变化。
  3．温度计上的字母“℃”表示这个温度计采用______温标，它的低温点是__大气压下______ 的温度定为0摄氏度，高温点是___大气压下______的温度定为100摄氏度。
  4．体温计的最小刻度是______℃，测量范围从______℃到______℃。
液体的热胀冷缩
水银
酒精
煤油
玻璃泡
管子
高度
摄氏
1
1
纯净的冰水混和物
纯水沸腾时
0.1
35
42
作业布置

## Slide 19
二、选择题
  1．下面关于常用温度计的使用中，错误的是 [ ] A．温度计不能用来测量超过它的最高刻度的温度； B．温度计的玻璃泡要跟被测物体充分接触； C．测量液体温度时，温度计玻璃泡要完全浸没在液体中； D．读数时，要把温度计从液体中拿出来再读数。
  2．－20℃的正确读法是 [ ] A．零下20度 B．零下摄氏20度 C．负摄氏20度 D．零下20摄氏度
D
D