## Slide 1
欢迎各位老师 莅临指导

## Slide 2: 第九章 电功和电功率
第二节 电功率

## Slide 3: 电功
复习：
公式：
W=UIt
单位：
J
KW·h（度）
测量仪表：
电能表（电度表）

## Slide 4
电流做功相同吗?

## Slide 5
怎样衡量电流做功的快慢：
1. 家用电饭锅和灯泡，在通电时间相同时，哪一个电流做功更快些？
2. 若家用电饭锅和灯泡，都要消耗1度电，那么哪一个消耗电能更快些？
电饭锅
电饭锅

## Slide 6
②电流做功相同，通电时间短的电流做功快
①通电时间相同，电流做功多的做功快
有哪些办法可以比较电流做功的快慢？
议一议

## Slide 7
1.物理学中用电功率表示电流做功的快慢。
电功率：
电流在单位时间内所做的功。
2.定义：
3.公式：
=UI
W=UIt
4.国际单位：
瓦特（W）
常用单位：
千瓦（KW）
1KW=1000W
P =
W
t
1W=1J/s=1V·A

## Slide 8
功率为1KW的用电器在1h内所做的功，就是1KW·h。
W=Pt
=1KW×1h
=1KW·h
=1000W×3600s
=3.6×106J
即1KW·h＝3.6×106J

## Slide 9
快速抢答：
从公式W＝Pt中你想到了节能的办法吗？
可以在不改变用电时间的情况下，尽可能的减小用电器的功率，也可以在不减小用电器功率的情况下，减少用电时间。
也可以同时减小用电器的功率和用电时间

## Slide 10
例题：
一盏电灯连在电压是220V的电路中，灯泡中通过的电流是68mA，这个灯泡的电功率是多少瓦？一个月总共通电100h，电流所做的功是多少焦，多少千瓦时？
P=UI=220V×0.068A＝15W
解：68mA＝0.068A
W=Pt=15W×3.6×105s＝5.4×106J
答：
＝1.5KW·h
1KW·h＝3.6×106J

## Slide 11
一盏电灯25h耗电1KW·h，这盏电灯的功率是多少？
解：
P =
W
t

## Slide 12
想一想：
在不同的电压下，同一个用电器的电功率总是一样大吗？

## Slide 13
实验：
V
－
3
15

## Slide 14
额定电压与额定功率：
1.用电器正常工作时的电压叫额定电压U额。
2.用电器在额定电压下的功率叫额定功率P额。
实际功率与额定功率的关系：
当U实＝ U额，
当U实＞U额，则P实＞ P额，用电器容易烧坏。
当U实＜U额，则P实＜ P额，用电器不能正常工作。
则P实＝P额，
用电器正常工作。

## Slide 15
一个用电器只有一个额定电压和额定功率，但可有多个实际电压和实际功率。
知识拓展：
灯的亮度是由灯在电路中工作时的实际功率所决定的。

## Slide 16
用电器的铭牌：
电灯泡“PZ220－25”：
表示额定电压是220V，
额定功率是25W。
电烙铁“36V 60W”：
表示额定电压是36V，
额定功率是60W。

## Slide 17
谈谈你的收获！
1．通过本节课的探究，你学到了什么？
2．能区分电功率与上节课学习的电功吗？
3．通过学习电功率，你在生活实际中应怎样
去实践，还有应如何节能。

## Slide 18
课外活动
作业：课本第131页，第1题、第2题、第3题
ByeBye！
每个家庭都需要照明的电灯，目前市场上既有白炽灯，又有电子节能灯，究竟哪一种灯更好呢？同学们就这个问题进行调查。然后根据你收集的数据，说明你应选择何种灯更经济。