## Slide 1
主讲:福田河中心学校 陈平平
第六节 生活用电常识
Physics
第八章 电功率

## Slide 2
一、家庭电路的组成
进户线和连接导线
电能表
闸刀开关
熔断器
插座灯座开关

## Slide 3
家庭电路由__________________供电。我国家庭电路的电压是______伏。
220
户外低压电力网
进户线
（两根线）
火线
零线
（电源端接地）
线间电压:220V

## Slide 4
!
1、手没触笔尾金属体， 笔尖金属体触到火线时氖管也不会发光。
2、使用时手一定不能碰到笔尖金属体。

## Slide 5
闸刀开关的作用：
闸刀开关
接通和切断电源，便于更换电器或维修设备
闸刀开关的结构：
闸刀开关的安装原则：
电源线连在静触头上，静触头一定要在上边，切不可倒装。否则断开的闸刀可能自动落下合上，造成事故。
静触头
动触头
保险丝

## Slide 6: 保险丝（装在保险盒里）
工作原理:
当电路中有过大电流通过，保险丝上产生较多的热量，使它的温度达到熔点而熔断，自动切断电路，起到保险作用。

## Slide 7: 保险丝的规格
1、保险丝的规格用额定电流来表示
直径 （毫米） | 额定电流 （安） | 熔断电流 （安） | 直径 （毫米） | 额定电流 （安） | 熔断电流 （安）
0.28 | 1 | 2 | 1.25 | 7.5 | 15
0.40 | 1.5 | 3 | 1.51 | 10 | 20
0.52 | 2 | 4 | 1.98 | 15 | 30
0.60 | 2.5 | 5 | 2.78 | 25 | 50
0.98 | 5 | 10 | 3.14 | 30 | 60
2、保险丝越粗，额定电流和熔断电流就越大；
3、熔断电流是额定电流的2倍。

## Slide 8: 对保险丝的要求
1、制作材料：用电阻率较大而熔点较低的铅锑合金制成。
2、选用要求：保险丝的规格应等于或略大于电路中所有电器正常工作时的总电流。
3、不能用铁丝、铜丝代替。

## Slide 9
电灯及其开关的接法
控制电灯的开关应与电灯串联，并接在火线上。
接火线

## Slide 10: 二、插座 接地
两孔插座
三孔插座
接法：左零右火

## Slide 11
用电器外壳没有接地

## Slide 12
三、触电的几种形式
高压电弧触电
U
高压触电
高压跨步电压触电
高压线

## Slide 13
双线触电
单线触电
低压触电

## Slide 14
四、安全用电的原则:
不接触低压带电体。
不靠近高压带电体，

## Slide 15
五、触电的急救
首先切断电源，然后进行抢救或灭火。