中考物理模拟试卷（一）

# （考试形式：闭卷   试题共四大题34小题   卷面分数：100分  考试时限：90分钟）

# 考生注意：请将试题答案写在答卷上，注意对准题号，交卷时只交答卷．

一.选择题：（共15小题，每小题只有一个符合题意的选项，请将这个选项前面的字母代号填在答卷上指定的位置.每小题2分，计30分.）

1．下列能源中，属于不可再生能源的是

A．太阳能　　　　B．风能　　　　C．水能　　　　D．石油

2．演奏同一乐曲时，人能分辨出二胡和小提琴发出的声音，主要是因为它们的

A．响度不同    B．音调不同    C．音色不同    D．节奏不同

3．下列属于光的反射现象的是

A．阳光下，地面上形成树影

B．斜插入水中的筷子看起来变弯折了

C．激光引导掘进机沿直线前进

D．黑板的“反光”现象

4．如图1甲是来自远处的光线经某人眼球折光系统的光路，下列关于该人远、近视跟的判断及矫正所需配戴的眼镜镜片的选择正确的是

A.近视眼；乙

B.远视眼；乙

C.近视眼；丙

D.远视眼；丙

5．现在有一种叫“固体清新剂”的商品，把它放置在厕所、汽车、饭店内，能有效的清新空气、预防感冒等，“固体清新剂”发生的物态变化是（   ）

A．熔化        B．凝华        C．汽化        D．升华

6． 中国南极长城站是我国第一个南极科学考察基地，在那里用的液体温度计是酒精温度计，这是因为酒精

A.沸点较高         B.沸点较低          C.凝固点较低         D.凝固点较高

# 7．车辆的惯性是造成许多交通事故的原因。下列交通规则与惯性无关的是

A.系安全带        B.保持车距         C.限速行驶       D.靠右行驶

# 8．下列事例中，目的是为了减小压强的一项是

A．火车铁轨铺在一根根较宽的枕木上         B．饮料吸管一端被削得很尖

C．注射器的针头很尖                       D．菜刀用过一段时间后，要磨一磨。

9．将一小石块和小木块抛入一杯水中，结果发现木块浮在水面上，而石块却沉入水中，就此现象，下列分析正确的是

A.木块受到浮力，石块不受浮力

B.石块沉入水中，所受浮力小于自身的重力

C.木块的浮力一定大于石块的浮力

D.木块浮在水面上，所受浮力大于自身的重力

10．下列关于简单机械的理解，正确的是：

A.吃饭时，筷子是个费力杠杆

B.使用滑轮组既能省力，又能省距离

C.使用杠杆，就是为了省力

D.使用定滑轮不省力，但可以省距离

11．关于简单机械下列说法中正确的是

A．定滑轮能改变力的大小，也能改变力的方向

B．使用滑轮组不仅省力而且省功

C．做功越多的机械，其机械效率就越高

D．功率越大的机械，做功就越快

12．洗衣机、空调、电冰箱等家用电器都使用三孔插头、插座，插座中间孔是用来接地的。如果在你家中这个孔没有接地，将会发生的现象是

A．家用电器消耗的电能会增加

B．人接触家用电器外壳时有可能发生触电事故

C．家用电器的使用寿命会缩短

D．家用电器不能正常工作

13．下列装置中应用电磁感应现象工作的是

A.发电机         B.电磁继电器      C.电热器       D.直流电动机

14．下列关于家庭电路的说法中，正确的是

A．灯与控制它的开关是并联的，与插座是串联的

B．使用测电笔时，不能用手接触到笔尾的金属体

C．电路中电流过大的原因之一是使用的电器总功率过大

D．增加大功率用电器时，只需换上足够粗的保险丝即可

15. 关于电磁波，下列说法正确的是

A.光不属于电磁波

B.电磁波的波长越短则频率越低

C.可以用电磁波传递信息和能量

D.不同波长的电磁波在真空中传播速度不同

二.填空题：（共10小题，每空1分，计20分）

l6．敲响的音叉接触水面能溅起水花，说明声音是由于物体的      产生的。上课时老师的讲话声是通过         传入人耳的。

17．验钞机是利用荧光物质在       线的照射下能够发光的原理制成的；家中的电视遥控器是靠         线来实现对电视机的控制的（两空选填“红外”或“紫外”）．

18．为了防止森林火灾，在森林里不允许随地丢弃透明的饮料瓶．这是由于雨水进入饮料瓶后对光的作用相当于一个         镜，它对太阳光的        作用，可能会导致森林火灾．

19．人体皮肤在潮湿时的电阻比干燥时的电阻________，在接触一定电压的电路时，通过人体的电流会________，所以不要用湿手拨动开关．

20． 与大功率电炉相连的导线与普通白炽灯相连的导线相比，前者导线中的电流更    （填“大”或“小”），在导线电阻和通电时间相同时，        （填“前者”或“后者”）发热更快。

21．要增大电铃中电磁铁的磁性，可采取的方法有：              、                 ．

22．2007年10月24日18时05分，“嫦娥一号”成功发射．10月31日，当卫星再一次抵达近地点时，主发动机打开，卫星的速度在短短几分钟之内提高到11km／s，合       km／h，进入地月转移轨道，真正开始了从地球向月球的飞越．若“嫦娥一号”以此速度匀速飞行1分钟，则飞行距离约        km．

23． 如图2所示，嘴巴对着两张竖直的纸吹气，两张纸会      ，原因是          。

24． 皮球从某一高度释放，落地后反弹上升，上升的最大高度比释放时的高度低一些，皮球上升的过程重力势能        ，皮球在整个过程中机械能          。（填“增加”、“减少”或“不变”）

25.夏季，沿海地区平均温度比沙漠的低，是因为水的比热容比沙的      （填“大”或“小”），在同样受热时水升温比沙     （填“快”或“慢”）。

三.实验与探究题：（共6小题，26～27小题每题4分，28～29小题每题5分，30～31小题每题6分，计30分）

26．在探究“电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系”时，小华找来了50匝和100匝的电磁铁各一个、学生电源、大头针、导线、开关。他准备这样操作：将两个电磁铁分别直接接在学生电源上，通过观察电磁铁吸引大头针的个数来判断磁性的强弱。

他这样操作有什么问题？应怎样更正。

27. 在探究“流过导体的电流与电压的关系”时，小东将小灯泡、电源、电流表、电压表连成了如图3所示的电路，他通过直接改变电源电压，记录灯泡两端电压U和电流I的数据多组，通过分析来找出电压U和电流I的关系。

（1）他的设计中有什么错误？应怎样更正？

（2）还可以通过什么来改变导体两端的电压？

28．如图4，在自制“照相机模型”时：

（1）应该选用      （填“凸”或“凹”）透镜作镜头，选用         （填“透明”、“半透明”或“不透明”）膜来呈接像。

（2）照相时，镜头离景物的距离至少要             ，才能在薄膜上看到清晰的像。

（3）当用照相机照近处的物体时，应该怎样调节两筒间的距离？此时薄膜上的像变大，还是变小？

29．斜面的机械效率与斜面的倾斜程度和        有关，为了探究效率与斜面倾斜程度的关系，小东准备利用如图所示的装置进行探究，实验中他测出了木块运动的距离s和高度h（如图5）。

（1）完成题中填空，并指出该实验中的错误并更正。

（2）实验中还需要测量什么物理量？用测量的物理量表示每次实验斜面的机械效率。

30. 如图6分别是你曾经制作过的“温度计（图6甲，玻璃管上端封闭，下端开口）”和“测大气压随高度变化的装置（图6乙，玻璃管两端开口）”。

（1）制作中分别应该怎样操作才能使玻璃管中有水柱？

（2）在使用中，如果两玻璃管中的水柱上升，分别表示什么？

（3）写出在制作和使用装置乙时应该注意的两点事项。

31．平抛出去的物体（如图7）落到水平地面的时间与什么因素有关？小东猜想可能与：a、物体质量m；b、物体抛出时离地高度h；c、抛出时的速度v有关。提供的器材有：①刻度尺、②质量相等的铜球和铁球、③体积相同的铜球和铁球、④秒表。为了探究猜想c：

（1）实验中应该控制铁球和铜球平抛出去的速度相同，请你设计一个满足要求的简要装置，写出你的方法（可画图说明）。

（2）写出简要的实验步骤。

四．应用与实践题：（共3小题，第32小题6分，第33～34小题每题7分，计20分）

32. 2008年2月，长时间的低温和雪灾给南方的电力和交通等带来了灾难性的影响，京珠高速公路上结了一层厚厚的、坚硬的冰，致使车辆无法通行，导致大量堵车，为了恢复交通主动脉，人们想了很多办法。

（1）请你提出一条可行的措施使车辆防滑，并说出应用的物理原理。

（2）为了除掉路上坚硬的冰层，人们使用铲车也无能为力，后来调来了部队的履带式装甲车和坦克（履带上有凸起的棱），才将冰层碾破，请解释这样做的道理。

（3）为了消除路上的积雪，人们采用了撒盐溶雪的办法，这种做法对环境有什么不利影响？

33．电动自行车骑行时，蓄电池对车上电动机供电，电动机为车提供动力．张老师骑着电动自行车，沿着公园的水平道路匀速行驶，在30min内，电动车行驶了9km，此时车上电动机的工作电压为32V，工作电流为4 A．

(1)若该车和人共重1000N，行驶时轮胎与地面的接触面积共为2.5×10-3m2。，那么车对地面的压强多大?

(2)若车在行驶过程中所受阻力为20N，则这段路程内该车克服阻力所做的功为多少?

(3)该电动车的效率是多少?（保留一位小数）

34.学校运动场安装了一盏规格为“220 V l kw”的碘钨灯．已知电控室的输出电压恒为220 V，电控室到碘钨灯之间的电线长为100 m，所用电线为某个品牌的铜芯橡皮绝缘线．下表所列是该品牌的不同横截面积的铜芯橡皮绝缘线在常温下的安全载流量(即长时间通电时的最大安全电流)．

| 导线横截面积S/mm2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜芯橡皮绝缘线的安全载流量I/A | 4 | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 50 |

(1)要求所选铜线符合适用和经济的原则，请你通过计算说明，所用电线选用的是哪一种铜芯导线?

(2)若所使用的铜芯导线每米长电阻为1.7×10-2 Ω，求使用碘钨灯时，输电线路上损失的电功率为多大?

(3)照明一小时，碘钨灯所消耗的电能是多少?

参考答案及评分说明

一、选择题(共30分，每小题2分．)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | D | C | D | C | D | C | D | A | B | A | D | B | A | C | C |

二、填空题(共20分．每空1分．)

16．振动；空气。17．紫外；红外。 18．凸透；会聚。 19．小；大。 20．大；前者． 21．加大电流；增加线圈匝数。  22．39600；660。 23．靠拢；纸中间空气流速大，压强小．  24．增加；减小．25．大；慢。

三、实验探究题(第26～27题各4分，第28～29题各5分，第30～31题各6分，计30分．)

26．（1）这样做电流过大，会烧坏电源（1分），（2）没有控制电流一样（1分）。改正：将两电磁铁、滑动变阻器（或电阻）串联后与电源相连，观察电磁铁各自吸引大头针的数目（2分）。

27．（1）没有控制灯泡电阻一样乙（1分），改正：用定值电阻代替灯泡（1分）。（2）还可串联滑动变阻器（或电阻）来改变定值电阻两端的电压（2分）。

28．（1）凸；半透明（每空1分）。（2）大于透镜2倍焦距（1分）。（3）拉长两筒间间距，像会变大（每空1分）。

29．（1）斜面粗糙程度（1分）；错误：s、h测量错误（1分），更正：s应该再减去小车长（1分）；h应从小车后部位置量到水平地面（1分）。（2）还需测量小车重G，沿斜面匀速拉动小车的拉力F（共1分），η=Gh/Fs（1分）。

30．(1)甲中将玻璃管微微加热后迅速插入水中，水会上升（1分）；乙图中应通过玻璃管向密闭的瓶中吹气，水会上升（1分）。（2）甲表示被测温度升高了（1分），乙 表示大气压降低了（1分）。（3）不要用手直接拿瓶子（1分）；瓶口要密封(1分)。

31．(1) 方案：将两小球从同一斜面的同一高度滚下，小球从平直轨道飞出时水平速度相等，如图（2分）。

（2）①固定桌面高度h（1分），②将质量相同（2分）的铜球和铁球分别从同一斜面的同一高度上滚下，并分别记录小球从平直轨道飞出到落地所用时间t1、t2（1分），③比较t1、t2，得出结论。

。

四、应用与实践题(第32小题6分； 33小题7分；34小题7分，计20分．)

32．（1）在轮胎上缠绕铁链或在冰面上撒沙、铺稻草等，使接触面变粗糙（1分），增大摩擦力（1分）。

（2）坦克质量大，对冰面压力大（1分），履带上有凸起的棱，可以减小受力面积（1分），增大对冰面的压强（1分），使冰容易被压碎。

（3）盐水容易腐蚀金属，使土地盐碱化（答对一条即可，1分）。

33．（1）车对地面压强：P=F/s=1000N/2.5×10-3 m2（2分）；

（2）W有=Fs=20N×9000m=1.8×105J（2分）；

(3) W总=UIt=32V×4A×30×60s=2.3×105J（2分）

效率：η= W有/ W总=78%（1分）

34．（1）工作电流：I=P/U=1000W/220V=4.54A（2分），所以应选横截面积为1mm2的导线（1分）。

（2）导线电阻为：R＝1.78×10-2×100Ω＝1.7Ω（1分），

输电线损失电功率为：P=I2R=（4.54A）2×1.7Ω=35W（2分）

（3）消耗电能为：W=P灯t=1kw×1h=1 kw·h（1分）

# Text boxes

斜面轨道

图7

h

v

图6

乙

甲

图5

h

s

图4

图3

V

A

图2

图1

丙

乙

甲

看远处的物体