初 三 物 理 导 学 案

编制：程伟宁   审校：祝定高

《其 他 简 单 机 械》导 学 案   NO：23

班级         姓名          小组          等级

学习目标：1、知道定滑轮、动滑轮、滑轮组的特点

2、经历探究定滑轮、动滑轮、滑轮组的工作特点，体验对比研究问题的方法。

重点难点：定滑轮、动滑轮、滑轮组的特点

能力立意：将定滑轮、动滑轮抽象成杠杆的能力

使用说明：1、用15分钟时间自学教材69—71页，未学懂的用红笔标记

2、用25分钟独立完成本导学案“自主学习”和“合作探究”部分，并准备课堂上交流

学法指导：理论联系实际

    - 自主学习

- 由漫画引入：大家坐上了时空列车，穿越时了空隧道，到了初三毕业之际，我们班聪明的小李为了把书从三楼运下来，他在木杆上固定了一个滑轮，木杆又固定在了窗台，绳子一端穿过滑轮由小胖在楼下拉着，另一端系在装书的袋子上，小李接过绳索，哪知书比他重，他上升书下降，他的头重重地撞在木杆上，有了轻微的脑震荡并起了一个大青包，书也散落一地，这时书比他轻，他下降书上升，又重重地摔在地上，痛得他赶紧松开绳子，书又从天而降，砸在了他的头上，小李今天真倒霉！有关滑轮方面的知识你还知道哪些？说来听听

- 知识点一：定滑轮和动滑轮

（1）位置固定不动的滑轮叫        。

（2）位置随物体一起运动的滑轮叫        。

（3）比较70页的甲乙两图弹簧秤的示数，可知使用定轮           ，比较甲丙两图弹簧秤的示数可知：使用动滑轮

（4）由乙图可知，要把钩码提上去，用了向下的力，可见使用定滑轮可               。由丙图可知：要把钩码提上去，力的方向也必须向上，可见使用动滑轮不能                               。

3、知识点二：滑轮组

如果既需要改变力的方向，又需要省更多的力，单独使用定滑轮或动滑轮就办不到，需要合在一起就成了滑轮组。

在滑轮组中，承担物重的是吊着动滑轮的那几段绳子，这包括拴在动滑轮框上的和最后从动滑轮引出的拉绳，只要数一数有几段绳子吊着动滑轮，就能省力到几分之一。

  - 合作探究

1、滑轮的轴心位置在工作时不变，这种滑轮叫      ，能够改变          ，但不能     ，它实质是          的杠杆。滑轮的轴心位置在工作时改变，这种滑轮叫         ，不能         ，但能           ，它实质是                                     。

2、使用一个定滑轮将重物提升2m，则绳子自由端移动的   m，如果改用动滑轮提升重物，且提升同样的高度，则绳子自由端移动的距离是     m。

3、（多选）下列简单机械中能够省力的是（   ）

A动滑轮     B定滑轮     C滑轮组     D杠杆

4、（多选）用滑轮提升重为100N的物体，不计滑轮重及摩擦，拉力的情况可能是（   ）

A、大小为50N，方向向上    B、大小为50N，方向向下

C、大小为100N，方向向上   D、大小为100N，方向向下

5、用如图所示的定滑轮不提升重物，分别用F1、F2、F3，则（   ）

A、F1最小          B、F2最小

C、F3最小          D、三个拉力大小一样

6、工人们为了搬运一个笨重的机器进入厂房，他们设计了如图1所示的四种方案（机器下方的小圆表示并排放置的圆形钢管的横截面）。其中最省力的方案是（   ）7、如图M重49N，滑轮重为1N，弹簧测力计示数是11N，由物体M的重力是（   ）

A、10N      B、20N     C、5N        D、5.5N

8、弹簧秤A和B及滑轮组均处于静止状态，F=10N，若不考虑秤重，滑轮重及摩擦，弹簧秤A和B的示数分别为：

A.30N和30N;     B.30N和20N;     C.20N和20N;    D.20N和30N.

9、装置处于平衡状态，在不计滑轮重及绳子摩擦的情况下，G1∶G2为：

A、1∶2 ;     B、1∶1 ;     C、2∶1 ;       D、3∶1.