2011中考物理电学实验探究题汇编

1、(11·贵阳).如图所示，是一台电子秤的部分工作原理图，它是以电压表指针的偏转程度来显示所称物体质量的大小，即电压表示数越大，质量越大。虚线框内R为滑动变阻器，R0为定值电阻。请在虚线框中完成该工作电路图。要求：当滑动触头P在最上端时，称量质量为零，在最下端时达最大称量。

答案：如图

2、(11·包头)如图所示，电源电压为6V保持不变。现有5Ω、10Ω、40Ω电阻各一个，请你用其中两个在图中虚线框内连成电路，使图中的电流表的示数为0.75A。要求画出电路图，并标明连入电路的电阻阻值。

答案：如图

3、(11·义乌)热敏电阻的阻值会随温度的改变而改变。小明同学用甲图所示的电路来探究热敏电阻RT的阻值与温度的关系。已知M为控温器，电源电压恒为12V，R为电阻箱(一种可以改变并读出阻值的变阻器)。

(1)在控温器中应该加入下列哪种液体?

A.自来水 B.煤油 C.食盐溶液

(2)当控温器中液体温度为80℃，电阻箱阻值为100Ω时，电流表的示数为0.1A。则该温度下热敏电阻的阻值为 Ω。

(3)依次改变控温器中的液体温度，同时改变电阻箱的阻值，使电流表的示数始终保持在0.1A。通过计算得到相关数据记录如下。从表中可以看出，在一定温度范围内，该热敏电阻的阻值随温度的升高而 。

温度t(℃)70605040302010…

电阻RT(Ω)22283544567394…

(4)在科技创新活动中，小明用该热敏电阻和电压表制成了一支指针式温度计(如图乙)。它可以直接在电压表刻度盘上读出相应温度。若电压表的读数会随温度的升高而增大，则应在原理图(丙)中 两端接入一电压表。

A.ab B.bc C.ac

答案：(1)B (2)20Ω (3) 减小 (4)B

4、(11·成都)(多选)B5.如图所示是小明设计的一个简易电子身高测量仪的示意图。其中，电源电压恒为6V，保护电阻R0=20Ω; R是一只固定着的、竖直放置的硬电阻棒，总长为40cm，其接入电路的电阻与接入电路的棒长成正比;金属棒cd和MP(右端P是滑片)与电路接触良好，电阻不计。小明用该测量仪对小聪、小英和小亮的身高进行了测量，其数据见下表。若已知小英测量时，滑片恰在电阻棒ab的中点位置，则根据题中提供的信息可知

小聪小英小亮

A表示数I/A0.200.150.12

V表示数U/V2.03.03.6

身高h/m 1.6

A.电阻棒的总电阻是40

B.小聪的身高是1.7m，小亮的身高是1.5m

C.小聪的身高是1.5m，小亮的身高是1.7m

D.从理论上分析，该测量仪的身高测量范围是1.2~1.8m

答案：A C

5、(11·内江)2011年5月1日开始实施的《刑法修正案(八)》，对"饮酒驾车"和"醉酒驾车"制定了严格的界定标准，如下表所示。

饮酒驾车20mg/100mL

血液中的酒精含量

< 80mg/100mL

醉酒驾车血液中的酒精含量

80mg/l00mL

①内江交警在某次安全行车检查中，检测到某驾驶员100mL的血液中酒精含量为66mg，那么，该驾驶员属于 。

②如图甲所示，是酒精检测仪的简化电路。其中，定值电阻R0=10Ω，电源电压为3V;R为气敏电阻，它的阻值与酒精气体含量的关系如图乙所示。如果通过检测仪检测到驾驶员的血液中酒精含量为12%时，电流表的示数为 A。

答案：①饮酒驾车 ②0.25

6、(11·宿迁)电阻触摸屏在笔记本电脑及手机等设备上已普遍使用，当手指在触摸屏表面施以一定的压力时，触摸屏通过分别识别触摸点的水平与竖直位置，从而确定触摸的位置.

(1)其工作原理利用了在材料、横截面积一定时，导体的长度越长，导体的电阻就越 __ 的规律.

(2)以竖直方向为例，触摸屏相当于一根电阻丝，触摸时，触摸点P将电阻丝分为上下两部分，设上部分电阻为R1，下部分电阻为R2，结构可等效为如图所示电路，电源电压不变.当触摸点在竖直方向移动时，若测得R2两端电压增大，则可知R2阻值 __ ，触摸点P到屏下端的距离 __ (以上两空选填“增大”、“减小”或“不变”).

答案：(1)大 (2)增大 增大

7、(11·台州)小明在欣赏圣诞树上的小彩灯时发现，各小彩灯的连接方式为串联，当其中一只灯丝熔断，其他彩灯却仍能发光，如图甲，这是为什么呢?他仔细观察灯泡的构造如图乙，查阅得知细金属丝表面涂有绝缘物质;取一只完好的彩灯，按图丙电路进行实验，电源电压为7.5V，数据及现象记录如下表：

实验次数123456

电压(V)0.312467.5

电流(A)0.060.100.12 0.200

彩灯亮度不发红弱光较亮亮很亮灯丝烧断

请依据上述信息完成以下问题：

(1)第4次实验电流表示数如图丁，其读数为_____________安;

(2)从数据中发现，通过彩灯的电流与电压不成正比，其原因是____________________

____________________________________;

(3)能证实灯丝支架与细金属丝之间有绝缘物质的实验现象是______________________

____________________________;

(4)请依据彩灯结构及实验现象，推测彩灯串中一只灯丝熔断其他彩灯却仍能发光的原因是_________________________________。

答案：(1)0.18

(2)彩灯电阻因温度的变化而发生改变(提到电阻发生变化等类似答案均给分)

(3)第6次实验时灯丝两端电压等于电源电压(或7.5V)

(4)在220伏(较高电压)下，细金属丝表面的绝缘层被击穿(提到绝缘体变成导体等其它类似答案均给分，不提到电压扣1分)

8、(11·湖州)某同学将一节旧电池、5Ω的定值电阻、开关和电压表连接成图甲所示电路，发现开关断开和闭合时，电压表的示数有明显的不同。他很好奇，在老师的帮助下他得知：干电池内部本身存在电阻，其情况相当于一节干电池与一电阻串联(如图乙虚线框内所示)。当开关闭合后，干电池内部的电阻分到了一部分电压，从而提供给定值电阻的电压减小。为了求证，他又进行了如下实验：

①测出图甲所示电路中开关断开时电压表示数为1.4V，闭合开关后电压表的示数为1V;

②将定值电阻由5Ω更换为12Ω，测出电路中开关断开时电压表示数为1.4V，闭合开关后电压表的示数为1.2V。

(1)该同学将定值电阻由5Ω更换为12Ω的想法是：当电路中定值电阻变大，电路中的电流变小，干电池内部电阻分到的电压变小。实验①和②中测得的数据是否支持他的想法?__________(选填“支持”或“不支持”)

(2)根据实验②测出的数据，计算出该干电池的内部电阻为_________Ω。

答案：(1)支持

(2)2

9、(11·北京).小明想利用一块电流表和阻值已知的电阻R0测量未知电阻RX的阻值。小明选择了满足这个实验要求的实验器材，并连接了部分实验电路，如图所示。

(1)为了测出电阻RX的阻值，请你只添加两根导线完成图所示的实验电路的连接。

(2)只闭合开关S1，电流表的示数用I1表示;开关S1、S2都闭合时，电流表的示数用I2表示。请你用I1、I2和R0表示RX。RX = 。

答案：(1)如图

(2)

10、(11·成都).实验室备有下列器材：

A.待测定值电阻Rx：阻值在7~9Ω之间

B.滑动变阻器：最大阻值500Ω

C.滑动变阻器：最大阻值10Ω

D.定值电阻R0：阻值10Ω

E.电流表A：测量范围0~0.6A，0~3A

F.电源E：电源电压U恒为4V

G.单刀双掷开关(双向开关)S及导线若干

为了较精确地测出待测电阻Rx的电阻，小聪、小亮和小英共同设计了下图所示的电路。

(1)在他们设计的电路中，电流表的量程应选_______A，滑动变阻器应选_______(填器材前面的序号字母)。

(2)小亮设计的实验操作主要步骤是：

Ⅰ.将开关掷向a，移动滑片P至某一位置，使A表的指针指到表盘上某一适当位置;读出电路稳定后A表的示数(记为I1);

Ⅱ.将开关掷b，移动滑片P至另一位置，使A表的指针指到表盘上另一适当位置;读出电路稳定后A表的示数(记为I2);

小聪和小英认为小亮设计的步骤Ⅱ中有不妥当之处，正确的步骤Ⅱ应该是：将开关掷向b，___________________________________________。

(3)按正确的操作，他们测出了步骤Ⅰ、Ⅱ中A表的示数(记为I1、I2)。请你写出用测得的物理量I1、I2和已知物理量U、R0表示的Rx的表达式：Rx=______________。

答案：(1)0.6 A C

(2)将开关掷向b，保持滑动变阻器的滑片位置不变，使A表的指针指到表盘上另一适当位置;读出电路稳定后A表的示数(记为I2)

(3)R0+[U(I2- I1)/(I1 I2)]

11、(11·铜仁)如下图所示，其中“

” 是电阻箱，电源电压恒定但未知，现再给你一只电压表，请你想法测出未知电阻Rx的大小。

(1)请把电压表画在右图中的合理位置上。

(2)实验步骤：

a. ;

b. 。

(3)Rx经的表达式： Rx= 。

(4)此实验过程中运用的探究方法是 。

答案：(1)略

(2)a. 闭合开关S，把S1与a接触，适当调节滑动变阻器的滑片，记下电压表示数为U ;

b. 保持滑片不动，闭合开关S，把S1与b接触，调节电阻箱R0，使电压表示数仍为U，读出此时电阻箱的阻值R0。

(3)R0

(4)等效替代法

12、(11·泉州).小理要测量一个定值电阻R的大小，但他只有一个电压表，一个电源和一个阻值已知的定值电阻Ro，开关和导线若干。请你帮他设计测量的电路图，简要说明测量方法及需测的物理量(并用相应.的符号表示)写出计算待测电阻R的表达式。

答案：R和RO串联

测出R两端的电压U1，再测RO两端的电压U2

算出R的阻值：

13、(11·河南).小亮在做“测量小灯泡的电阻”实验中，所用小灯泡上标有“2.5V"字样。

(1)如图是小亮未连接好的电路，请你用笔画线代替导线，将实物图补充完整：

实验次数123

U/N2.02.52.8

I/A0.220.250.26

R/Ω

(2)电路连好后，小亮分别测出了小灯泡的几组电压和电流值.记录在表格中。

①小灯泡正常工作时的电阻为 Ω。

②小亮从数据中发现，灯泡的电阻是变化的，你认为影响电阻变化的主要因素是 。

(3)完成上述实验后，小亮看到滑动动变阻器的铭牌模糊不清，于是想测量变阻器的最大阴值Rx。他从实验室找来一个阻值已知为R0的定值电阻替换了灯泡.同时撤去了发生故障的电流表，并利用余下器材(电压未知的电源、量程合适的电压表、滑动变阻器、开关各—个。导线),在不改动电压表位置及其连线的情况下，很快测出了Rx的大小。

①请把你设计的电路电路图在虚线框内。

②简述实验过程中要测量的物理量并用相应字母表示：

(i) ;

(ii) ;

③Rx= (用已知量和测量量表示)。

答案：(1)如图所示

(2)① 10 ②温度

(3)①如图所示

②(i)将滑动变阻器的滑片调到阻值为零处，记下电压表的示数U

(ii)将滑动变阻器的滑片调到阻值最大处，记下电压表的示数U。

③

14、(11·十堰).实验器材：电压恒定的电源、已知电阻R0、待测电阻Rx、滑动变阻器、量程合适的电压表、单刀开关各一个，导线若干。请你选择适当的器材测量待测电阻Rx的阻值。

(1)在虚线框内画出实验电路图。

(2)写出实验的主要步骤。

(3)写出待测电阻Rx的表达式Rx=

答案：(1)如图

(2)a、按照电路图连接好电路，闭合开关S，先用电压表测出R0两端电压为U1;

b、断开开关S，把电压表改接到Rx两端，闭合开关，记下电压表的示数为U2。

(3)

15、(11·呼和浩特).过去，我们再电路中常常把电压表当成一个“无穷大”的电阻，以至于认为它没有电流通过;实际上它是一个大电阻，在测电压时是有电流通过的，它的读数就是它自身两端的嗲呀。

下面我们实验的方法来测量电压表V1的电阻值(已知它的电阻值在4800

~5100

之间)。再给出如下器材：

1电压表V2，已知它的电阻值在2300

~2400

之间;

2R0=3000

的定值电阻一个;

3电源一个;开关一个;导线若干。

(为确保安全，二个电压表的量程均大于电源电压)

则：(1)用给出的器材画出精确测量电压表V1电阻的电路图;

(2)根据已知量和所测出的物理量写出电压表V1电阻的表达式：

___________________。

答案：(1)如图

(2)

16、(11·扬州).在测量定值电阻R的阻值的实验中.

(1)请你将图甲中的实物电路用笔划线代替导线连接完整.

(2)实验时，若只有Rx断路，开关闭合后，电路中可能出现的一种现象是： .

(3)在实验过程中，发现电压表不能使用，小明将滑动变阻器调到最大值作为定值电阻R0 使用(R0值已知)，设计了如图乙所示的电路测量Rx阻值.测量时，只闭合S2电流表示数为Il，只闭合S2电流表示数为I2，则电阻Rx两端的电压为 ，电阻

Rx= .(用Il、I2和R0表示)

(4)因图乙未能测量多组数据，于是小明向老师借了一只定值电阻R0(R0值已知)，设计了如图丙所示的实验电路，重复(3)中的测量步骤和计算方法，并多次测量求出了电阻Rx的阻值.小明得出的Rx阻值是 (正确/错误)的，理由是 .

答案：(1)如图

(2)电流表示数为0(或：电压表读数约等于电源电压3V)

(3)I2R0 I2R0/I1

(4)错误 Rx与R0在两种不同的状态下电压不一定相同

17、(11·江西).关于测量定值电阻阻值的实验

【方案一】运用电压表(无电流表)，一个阻值为R0的固定电阻，测量定值电阻阻值。

器材：一只电压表，一个阻值为R0的固定电阻、电源、开关和导线若干。

实验步骤：

步骤一、请你在下图虚线框中画出实验时所需的电路图，并连接电路

步骤二、将电压表 在Rx两端，闭合开关，读出电压表的示数Ux

步骤三、将电压表 在R0两端，闭合开关，读出电压表的示数U0

步骤四、根据你设计的电路的特点和实验所测得的物理量，写出Rx的表达式 ______________(用符号表示)

【方案二】运用一只电压表(无电流表)一个已知最大阻值的滑动变阻器，测量定值电阻阻值。

器材：一只电压表、一个已知最大阻值的滑动变阻器，电源、开关和导线若干。

实验要求：请你在下图虚线框中画出实验所需的电路图。

评估交流：

(1)从实验操作角度看，以上两个方案中，方案 更好。

(2)好在 (只要求写出一条)。

答案：步骤一：如下左图所示 并联 并联

方案二：实验要求：如下右图所示

评估交流：(1)二 (2)方案二中在测量电压时无需换接电压表，测量电压更方便

18、(11·达州).在“用伏安法测电阻”的实验中：

(1)实验原理是 。

(2)在下左图中将滑动变阻器正确连入电路(未知电阻大于5Ω)

(3)如某次测量中，老师只提供了下列器材：电压恒定的电源一个(电压未知)、电流表一只、定值电阻R0一个(电阻已知)、单刀开关两只、导线若干。测待测电阻RX的值，请用给定的器材(可不用完)按下列要求完成实验：

①在上右图的虚线框内画出你设计的电路图

②扼要写出实验的主要步骤(指出物理量的名称并用相应的符号表示)

a. .

b. .

③、RX的数学表达式为：RX= (用所测量的物理量及相应的符号表示)。

答案：(1)欧姆定律I=

(或R=

)

(2)(滑动变阻器采取“一上一下”即可，电流表必须接0.6)

(3)①

②a.闭合S1断开S2，读出电流表A的示数IO b.闭合S2断开S1，读出电流表A的示数IX

(或a.先用电流表A测出R0的电流I0 b.再用电流表A测出RX的电流IX)

③IORO/IX

19、(11·乐山).利用电源、滑动变阻器和定值电阻R0(阻值已知)以及两个电流表A1、A2来测量未知电阻Rx的阻值。同学们设计了如下图A、B、C三个电路。

(1)经过讨论，认为测量未知电阻Rx阻值的最佳方案为图_____ 电路。

(2)根据所选电路图，请用笔画线代替导线完成实物连接图。

(3)小宇在某次实验中，测得电流表A1的示数为I1，A2的示数为I2，则待测电阻Rx=_________。

(4)在某次测量中，小宇发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，两个电流表A1、A2的示数始终相等，即I1=I2，由此判断出Rx处的故障是_______________。

(5)本实验中滑动变阻器的作用是：_______________和_______________________。

答案：(1)B (2)如图

(3)

(4)断路

(5)保护电路 改变电流(便于测量多组数据)

20、(11·内江).小明用"伏安法"测量定值电阻RX的阻值，实验室提供的实验器材有:

A.待测电阻Rx(阻值约为200Ω) ;

B.二节干电池(每节干电池的电压约为1.5V) ;

C.电压表一个(量程0~3V，0~15V);

D.电流表一个(量程0~0. 6A，0~3A);

E.滑动变阻器Ro(规格为100Ω，2A);

F.开关S一个，导线若干。则：

①小明用如图所示的电路来测量待测电阻Rx的阻值，则该电路中电流表所选用的量程对应的分度值为 ;电路中的最大电流约为 A。

②小明同学在实验过程中发现该实验不能较精确地测量出待测电阻Rx的阻值。那么，为了能较精确的测出电阻Rx的阻值，请你只利用提供的部分器材重新设计一种可行的实验方案：

A. 在虚线方框内画出你设计的可行实验电路图，要求连接好电路后，电表的位置不移动就能测出待测电阻Rx的阻值(其中，部分已画好) 。

B. 根据所画的电路图，用铅笔画线代替导线将实物图连接起来，使之成为符合要求的电路(没有选用的器材就不要连接。其中，部分导线已连好)

C. 简述主要的实验步骤：第一步：

;

第二步： 。

D. 写出待测电阻的表达式Rx= (用实验步骤和题中的相关字母表示)

答案：①0.02A 0.015A

②A.如下图

B.如下图

C.第一步：闭合开关S，保持滑片P在b端，记下电压表的示数为U1

第二步：把滑片P滑到a端，记下电压表的示数为U2

D.

21、(11·南宁).小明从网上了解到，干电池内部其实是有电阻的，分析电路时，可以把干电池看成是由一个电压为U、电阻为零的理想电源与一个电阻值为r的电阻串联而成，如图甲所示。在老师指导下，小明设计了图乙所示的电路来测量一节干电池内部的电阻。

(1)连接电路时，电压表应选_______量程(选填“0~3V”或“0~15V”)。闭合开关前滑动变阻器的滑片P应移到________端。

(2)实验中，移动滑动变阻器的滑片P，记录多组电流表和电压表的示数。此时，应注意避免电路造成_______路，损坏电路元件。

(3)根据实验数据，绘出U—I图像，如图丙所示。当电流表的示数如图丁所示时，读数为_________A，电压表的示数应为__________V。

(4)根据实验数据，求得这节干电池内部电阻r=_______Ω。

答案：(1)0~3V a (2)短

(3)0.2 1.1 (4)2

22、(11·常州、镇江).我国《道路交通安全法》规定：严禁酒后驾车!参照《车辆驾驶人员呼气酒精含量阈值与检验标准(GB19522)》，呼气中酒精浓度大于等于0. 09mg/L就属于酒后驾驶.由此，茅山中学综合 实践活动小组的同学就“呼气中酒精浓度是否超 标”展开探究活动，小组同学通过资料查询，知道氧化锡具有气敏特性，当周围气体中酒精浓度增加，其电阻值就降低.他们到电子器材商店购得某型号氧化锡检测电阻Rx，其阻值与周围气体中酒精浓度的关系图像如图所示.同学们按两种方法分别展开实验探究，请选择其中一种方法并完成电路设计.(两种方法都做，以第一种为准)

方法一方法二

电路元件：6V电源、开关S、氧化锡检测电阻Rx、定值电阻Ro、电压表、导线，电路功能：闭合开关S，检测者呼出气体流经Rx.若电压表读数大于等于1. 5V检测者属于酒后驾车;若电压表读数小于1.5V，则不属于酒后驾车电路元件：6V电源、开关S、氧化锡检测电阻Rx、定值电阻Ro、电流表、导线电路功能：闭合开关S，检测者呼出气体流经Rx，若电流表读数大于等于0. 3A，检测者属于酒后驾车;若电流表读数小于0. 3A，则不属于酒后驾车.

(1)请用笔划线代替导线完成电路连接.

(2)定值电阻Ro的阻值应为______Ω.(1) 请用笔划线代替导线完成电路连接.

(2)定值电阻Ro的阻值应为______Ω.

答案：方法一：(1)图略 (2)2

方法二：(1)图略 (2)1.4

23、(11·宁波)磁场的强弱可用磁感应强度(B)表示，单位为特(T)。某些材料的电阻值随磁场增强而增大的现象称为磁阻效应，用这些材料制成的电阻称为磁敏电阻，利用磁敏电阻可以测量磁感应强度。某磁敏电阻RB在室温下的阻值与外加磁场B大小间的对应关系如表所示。

外加磁场B/T00.040.080.120.160.20

磁敏电阻RB/Ω150170200230260300

把RB接入如图所示电路(电源电压恒为9V，滑动变阻器R’上标有“100 1A”字样)，并在室温下进行实验。

(1)当外加磁场增强时，电路中的电流 (填“变大”、“变小”或“不变”);为了使电压表的示数保持不变，滑动变阻器R’的滑片JF)应向 (填“0”或“6”)端移动;

(2)RB所在处无外加磁场时，RB=150Ω;此时闭合开关，滑片P在a端和b端之间移动时，电压表示数的变化范围是多少?(不计实验电路产生的磁场，下同)

(3)当电路置于某磁场处，滑动变阻器R’滑片P位于b端时，电压表的示数为6V，则该处磁场的磁感应强度为 T。

答案：(1)变小 b

(3)0.08

24.(2011浙江宁波，第33题)做“测小灯泡额定功率”实验时，小灯泡上标有“2.5V”字样。

(1)连接电路时，开关S应断开，防止因电路 ▲ (填“短路”或“开路”)而损坏仪器;

(2)按图甲所示的电路图，在不改变原有连接情况下，请你把图乙电路连接完整;

(3)实验中，当电压表示数为2.5V时，电流表示数如图丙所示，则小灯泡额定功率为 ▲ W。

【答案】(1)短路;

(2)如图所示

;

(3)0.7。

25.(2011浙江温州，第29题)小明设计焉如图甲所示的电路图，用来测定额定电压为“2.5伏”的小灯泡的电功率。各元件都完好，电源电压保持不变。

(1)小明将各元件连接成如图乙所示的电路，请指出其中的错误：__________________。

(2)电路调整正确后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，当观察到__________时，表明小灯泡正常发光，并记录电流表的示数。

(3)为了进一步探究小灯泡的亮度与实际电功率的关系，小明继续调节滑动变阻器的滑片，并记录数据如右表，发现第2次实验小灯泡最亮，此时小灯泡的实际电功率为_______瓦。

【答案】电流表没有与小灯泡串联，电压表没有与小灯泡并联 电压表示数为2.5伏 0.98

26.(2011浙江金华，第34题)小金、小丽在进行“测定小灯泡电功率”的实验时，电源电压为3V恒定不变，他们设计的实验电路图如图甲所示。

(1) 小金实验时使用的小灯泡的额定电压为2.5V。

①根据电路图连接好电路后，闭合开关，发现小灯泡比较暗，移动滑动变阻器金属滑片，小灯泡的亮度不变。如果实验中所用的滑动变阻器如图乙所示，你认为造成上述现象的原因是将滑动变阻器的 (用字母表示)两接线柱连入到电路引起的。

②正确连接后，小金通过实验得到数据如下表，请分析数据并回答：

小灯泡的额定功率为 瓦。

依据表中的数据，可知滑动变阻器的最大阻值至少是 欧。

(2)小丽使用的小灯泡额定电压为2.0伏。根据电路图正确连接电路后，调节滑动变阻器滑片过程中，小灯泡的灯丝突然烧断了，她立即观察电压表和电流表的示数，其示数分别为： 。

【答案】A 和B 0.5 31.25 3V 0A

27.(2011安徽芜湖，第21题)在“测定小灯泡电功率”的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V，灯丝电阻约为8Ω。

(1)某同学连接的电路如图11所示，请指出其中的两次错误或不妥：

①________________________________________________________;

②________________________________________________________。

(2)将上述错误或不妥改正后，闭合开关，如果发现灯泡发出特别耀眼的光，且此时电流表、电压表都有示数，则出现该现象的原因可能是________________________________。

(3)实验时，调节滑动变阻器，当电压表的示数为___________V时，灯泡正常发光，此时电流表示数如图12所示，读数为_____________A，该灯泡的额定功率为_________W。

(4)该实验还可以测定小灯泡的电阻，根据以上实验数据，这个小灯泡正常工作时的电阻为____________Ω。

【答案】(1)①电流表正负接线柱接反; ②滑动变阻器的接线柱接错。

(2)滑动变阻器的滑片没有位于最大阻值处。

(3)2.5 0.34 085

(4)7.35

28.(2011重庆，第18题)小雷想知道小灯的亮暗程度与什么因素有关。于是找来额定电流均小于0.6 A，额定电压是2.5V的灯L1和额定电压是3.8V的灯L2，先后接在电源电压恒为6V的电路中，按照如图l6所示的电路开始探究。

图16 图17

(1)请你用笔画线代替导线，根据图16所示的电路图，将图17所示实物图连接完整。

(2)若小雷连接Eg路后闭合开关，灯L1几乎不发光，移动滑片P也不能改变灯的亮度。原因是他把滑动变阻器的_______、_______.(选填“AB”或“CD”)接线柱接入了电路。

(3)小雷排除故障后，按图17所示的电路继续进行实验：

①闭合开关，滑片P向_______(选填“A"或“B")端移动，使灯L1发光，测出灯L1的相关物理量，记录和计算结果如下表：

次数电压/V 实际功率/W电阻Ω

11.6O.20O.328.00

22.5O.24O.601O.42

32.8O.26O.731O.77

②请将记录数据时遗漏的物理量和单位填入表格的空格处。

(4)小雷注意到灯L1的亮度变化是：第二次比第一次亮，第三次比第二次更亮。结合表中数 据得出的结论是小灯泡越亮，它的实际功率越________。

(5)用L2替换L1重复上面的实验时，需要改变_______表的量程，发现灯L2的亮度变化规律与灯L1相似。

(6)小雷在实验结束后与同学们讨论：

①有同学认为“用上表中灯L1的3次电阻的平均值代表它的电阻更准确。"这种说法错误的原因是小雷忽略了__________.对小灯电阻的影响。

②有同学认为“把灯L1换成定值电阻，该实验可以用来研究导体中的电流与电压的关 系。"你认为这种说法___________(选填“正确”或“错误”)。

【答案】(1)

;

(2)A、B;(3)①A 、 ②电流/A;(4)大;(5)电压;(6)①温度、②正确。

29.(2011山东滨州，第20题)测定小灯泡的功率的实验电路图如右图所示。

(1)闭合开关后，发现灯泡不亮，电压表有示数，电流表无示数，则电路中可能出现的故障是

A.滑动变阻器断路 B.电压表短路 C.灯泡短路 D.灯泡断路

(2)排除故障后，闭合开关，使灯泡正常发光。若要使小灯泡变的更亮一些，变阻器的滑片P应向 移动(选填“左”或“右”)。当变阻器的滑片移到某一点时，电流表和电压表的示数如图所示，此时电流表的示数为 A，电压表的示数为 V，小灯泡的实际功率为 W。

【答案】(1)D

(2) 左 0.32 2 0.64

30.(2011年山东省潍坊市 第24题)小康组测定额定电压为2.5V小灯泡电阻的实验中，得到部分U、I数据入下表所示：

实验次数1234

U/V1.40 2.502.80

I/A0.14 0.200.21

(1)请你用笔画线代替导线，将实验电路连接完整。

(2)闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移到 端(选取“A”或“B”)。上表中研究记录了三组数据，请你读出如上图所示的电压表、电流表示数，并填入表格中。

(3)由表格中数据可以求出小灯泡正常发光时电阻为 欧，该小灯泡的额定功率是 W。

(4)通过表中数据，你能发现小灯泡电阻具体有怎样的变化特点?答： 。

(5)小霞组电路连接好，当闭合开关后，无论怎样移动滑动变阻器，电流表均无示数，而电压表有示数且等于电源电压，则电路中出现的故障为 。

【答案】24.(1)如图所示：(2)A;2.00(或2.0;或2);0.18;(3)12.5、0.5;(4)灯泡电阻随温度升高而增大，或灯泡电阻大小与温度有关;或电流增大，小灯泡电阻变大等。(5)灯泡断路。

31.(2011江苏南京，第30题)在“测量小灯泡电功率”的实验中，已知电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V，正常发光时的电阻约为8Ω，实验器材如图甲所示.

(1)在图甲中，请你用笔画线代替导线将电路连接完整(导线不得交叉);

(2)在连接电路时开关应 ，滑动变阻器的滑片应放在 (选填“A”或“B”)端;

(3)某次实验中，电压表读数为l.8V.要测量小灯泡的额定功率，应将滑片向 (选填“A”或“B”)端滑动，小灯泡正常发光时电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为 W.

【答案】(1)见图 (2)断开 B (3)A 0.75

32.(2011年福建省福州 第30题)(10分)小明学会了测小灯泡的功率后，在老师的启发下，进一步思考：电流一定时，小灯泡功率跟电阻有什么关系呢?于是他利用如图22所示电路，选用分别标有“1.5V　0.25A”、“2.5V　　0.3A”和“3.8V0.3A”字样的小灯泡L1、L2、L3，测出它们在电流相同时的电阻和功率，来探究小灯泡功率与电阻的关系。

(1)他将灯L1接入图22电路，请你用笔画线代替导线，帮他将实物电路连接完整。

(2)闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于___(选填“A”或“B”)端。

(3)闭合开关后，他调节滑动变阻器的滑片P，使通过灯L1的电流为0.2A，再测出L1两端的电压，此时电压表示数如图23所示，为____V，然后计算出此时灯L1的电阻是___Ω，实际功率是____W。

(4)换上灯L2，闭合开关，此时电流表的示数将变___(选填“大”或“小”)，为保持电流为0.2A不变，应将滑片P向___(选填“A”或“B”)端移动;再测出L2两端的电压，算出L2的电阻和功率。

换上灯L3，做第三次实验，并将实验数据记录在下表。

次数灯泡I/AU/VR/ΩP/W

1L10.2

2L21.680.32

3L32.4120.48

(5)请根据实验数据，在图24中作出小灯泡功率与电阻关系的图像。

(6)分析图像可得结论：在电流一定时，小灯泡的实际功率与电阻成___关系。

(7)小波认为：为了控制实验条件，小明每次实验要换灯泡还要调节滑动变阻器，这样的操作不够简便。对此你可以如何改进?___________________。

【答案】(1)如答图4所示 (2)A (3)0.8 4 0.16 (4)小 B (5)如答图5所示 (6)正比 (7)可以将L1、L2串联在同一电路中，就控制了电流一定。

33.(2011甘肃兰州，第28题)某同学阻在练习电路连接的实验中，根据如图所示的电路图连接了实物。检查电路连接无误后，闭合开关，观察到灯泡L1比L2亮一些。他猜想：灯泡L1靠近电池的正极，通过的电流比灯泡L2中的大一些。请你设计实验，验证这个猜想是错误的。实验方案： (所需仪器不限)。灯泡L1比L2亮的原因是： 。

【答案】实验方案：将电流表分别串联在A、B、C三点，闭合开关，测量出A、B、C三点的电流，比较其大小(或：将两只灯泡的位置调换后，闭合开关，观察两只灯泡的亮度是否变化)。

原因：由于串联，通过两只灯泡的电流相等，根据P=I2R可知，电阻大的灯泡，实际功率大， 灯泡就亮一些(本题有其它相近表述均可得分)。

34.14(2011江苏苏州，第30题)小明按右图所示电路图做测量小灯泡电功率的实验，实验室可提供下列器材：

A.电流表

B.电压表

C.滑动变阻器R(阻值0～20Ω)

D.电阻为6Ω的待测灯泡L(电阻不随温度变化)

E.电源E(电压为4.5并保持不变)

F.开关S及导线若干

(1)根据电路图和实验室提供的器材，可以判断出：实验时通过灯泡的最小电流为_______A;加在灯泡两端的最大电压为 V;

(2)若小明所选电压表的量程为0～3V、电流表的量程为0～0.6A，实验要求测量时通过灯泡的电流至少为电流表满刻度的三分之一，则测出灯泡的功率范围只能是 。

(3)小明按电路图连接好电路后进行实验，由于电路中某一处有故障，当闭合开关时电压表无示数。为查出电路故障、小明并进一步观察并检查电路，当检查到电源、开关、电压表、电流表、导线及其连接都完好时，小明结合前面的观察，就可以判断出电路的故障：

如果小明观察到 ，则故障是 ;

如果小明观察到 ，则故障是 。

(4)排除故障后，小明继续进行实验，在对测量数据的记录和处理时，他设计了如下表格。你认为这张表格设计是 (正确/错误)的。

【答案】(1)0.173 4.5

(2)0.12W～1.5W

(3)电流表无示数 滑动变阻器断路

电流表有示数 灯泡短路

(4)错误

35.(2011四川成都，A卷第27题)在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，实验器材如图18所示，小灯泡额定电压为2.5V。

(1) 在方框内画出你设计的实验电路图。

(2)小赵同学连接好电路后，闭合开关时，发现灯光特别亮，这表明他在闭合开关前没有 。

(3) 小赵同学移动滑动变阻器的滑片P，记下了三组对应的电压表和电流表的示数，如下表所示。由此可知，他在实验中，电压表选择的量程应该是 ;该小灯泡的额定功率是 W。

实验序号电压表示数/V电流表示数/A电功率/W

11.50.16

22.50.2

330.24

【答案】(1)如图(2分)

(2)将滑动变阻器接入电路的电阻调至最大(2分)

(3)0-0.6A (2分) 0.5(2分)

36.(2011年江苏省淮安市第23题)测定小灯泡电功率的实验中，选用的电源电压为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。

(1)连接电路时开关应 _______ ,电流表的量程应选 0 - ______ A。

(2)用笔画线代替导线，连接完整如图a所示的实物电路。

(3)闭合开关前，图中滑动变阻器的滑片P应位于 _____ (选填“A”或“B”)端。

(4)闭合开关，移动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数、电流表无示数，原因可能是_______________ (写出一种即可)。

(5)排除故障后，闭合开关、移动滑片P至电压表的示数如图b所示，其读数为______ V;要获得小灯泡额定功率的数据，滑片P应向________(选填“A”或“B”)移动。

(6)改变滑片P的位置，获得多组对应的电压、电流值，绘制得如图c所示的I – U图象。由图象可知，小灯泡两端电压是1.5V时，其电阻是___Ω，额定功率是___W。

【答案】(1)断开 0.6 (2)如图所示 (3)A (4)小水泡断路 (5)2.2 B (6)10 0.5

37.(2011湖北黄石，第37题)王明同学准备测量额定电压2.5V的小灯泡在实际工作时的功率，根据已有器材，他设计好了电路原理图，并完成了实物连接，如图11所示。

(1)根据实物连接图，请你在虚线框内画出与之对应的电路原理图。

(2) 某次测量过程中，闭合开关后，电压表和电流表的示数如图12所示，则电压表的示数为 V，电流表的示数为 A，则此时小灯泡的功率为 W。(最后一空保留两位小数)

(3)滑动变阻器的滑片P向B端滑动后，小灯泡的电功率将 。(选填“增大”、“减小”或“不变”)

(4)王明同学经过多次测量与计算后，得到了一组功率P与电压的平方U2的数据，下列各图中能正确表示P与U2的关系是：(设灯丝电阻不变)

【答案】(1)

(2)1.2 0.4 0.48

(3)增大

(4)A

38.(2011年山西省第39题)小豪在“测定小灯泡电功率”的实验电路，其中有一根导线连接错误。请你在错误的导线上画“ⅹ”，并且用笔画线代替导线画出正确的导线。

(2)电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电压表有示数，电流表指针几乎不动，产生这一现象的原因是 。

(3)排除故障后，继续实验，并根据实验数据画出13所示的U-I图像，计算出小灯泡的额定功率是 W，请你将小灯泡正常工作时的电流在如图14的电流表标出。

(4)根据图像可判断小灯泡的电阻随电压升高逐渐 ，原因是 。

【答案】(1)如图所示： (2)灯泡处断路 (3)0.625(0.63、0.6) (4)变大 灯丝的电阻随温度的升高而变大

39.(2011山东泰安，第26题)某人从国外带回一个小型电烙铁(内部加热的元件是电阻丝)。铭牌上标有“-------V,50W”的字样，其中额定电压不清，估计在100V～130V之间。为了测量出电烙铁的额定电压值，根据在初中物理学习的科学方法，通过测量电烙铁的某一个物理量，可以通过物理公式计算出其额定电压值。

请填写：用到的物理公式是 (选填：A.I=

或B.P=

).测量的物理量是 。

现在有下列实验器材：

两节旧干电池，两个开关，带鳄鱼夹的导线若干。另外，还可以选择以下四个器材：

A.电流表A(量程：0～0.6A，0～3A)。

B.电压表V(量程：0～3V，0～15V)。

C.定值电阻R1(阻值;5Ω).

D.定值电阻R2(阻值;200Ω)

(1)为了进行较准确的测量，选择的实验器材是 (填写器材前面的字母序号)

(2)在右图方框中画出实验电路图

(3)写出实验步骤和每一步骤测量的物理量，并用规定的符号表示测量的物理量。

(4)用测量的物理量和已知的物理量写出表示电烙铁额定电压的公式：U= 。

【答案】B 电烙铁的电阻

(1) BD

(2)

(3) 步骤①根据电路图连接电路②闭合开关S1和S2，读出电压表的示数U1，

③闭合S1断开S2，读出电压表的示数U2

(4)

40.(2011湖北宜昌，第34题)小明做“测定小灯泡额定功率”的实验.被测小灯泡的额定电压为3.8V，实验室有如下器材：电压恒定为4.5V的电源、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一只，导线若干。

(1)图5甲是小明连接的实物图，连接错误的器材是：______。若按此实物图进行实验，闭合开关，滑片P向左移动时，电流表的示数将______，电压表的示数将______，小灯泡的亮度将______

.(以上三空均填“变大”“变小”或“不变”)

(2)小明重新正确连接电路后，调节滑动变阻器使小灯泡正常发光时，电流表示数如图5乙所示，则小灯泡的额定功率是____W(保留一位小数)，此时滑动变阻器接入电路的阻值约为______Ω。(保留一位小数)

【答案】(1)滑动变阻器;减小;不变;不变　　(2)1.4 1.8

41.(2011江苏泰州，第29题)在“测量小灯泡电功率”的实验中，已知小灯泡的额定电压为2.5v,某同学已连接部分电路如图23所示。

(1)用笔画线代替导线，补充完成图23中实验器材的连接(要求：滑动变阻器的滑片向右移动是接入电路到达电阻变小)。

(2)电路正确连接后，闭合开关，移动滑片P，发现灯泡总不亮，且电流表无示数，电压表的示数接近3v，则故障原因可能是 。

(3)排除故障后，当电压表示数为 v时，小灯泡正常发光，此时电流表示数如图24所示，其值为 A，小灯泡的额定功率为 W。

【答案】(1)

(2)小灯泡断路

(3)2.5 0.26 0.65

42.(2011四川泸州，Ⅱ卷第9题)一只标有“3.8V”字样的小灯泡，小明想测出它的额定功率，他选用了以下器材：电流表、电压表、开关、滑动变阻器各一只，导线若干。小明经检验发现电压表的0~15V量程已损坏，但0~3V量程完好无损。所提供的电源电压恒为6V，于是小明设计了如图甲所示的电路进行实验。

⑴请你按照小明设计的电路图将乙图中的实物连线补充完整。

⑵要测出小灯泡的额定功率，应该调节滑动变阻器的滑片P，直到电压表的示数为 V，此时电流表的示数为0.24A，小明测出该小灯泡的额定功率是 W。

【答案】(1)

(2)2.2

(3)0.912

43.(2011年湖北省黄冈市第31题)小阳利用已有的实验器材，为了测定标有“2.5V”字样小灯泡的额定功率，设计了如图甲所示的电路图，其中定值电阻R0的阻值为5Ω。

(1)请你依据电路图用笔画线代替导线，把图乙连接完整。(导线不得交叉)

(2)正确连接好电路后，闭合开关s，调节滑动变阻器滑片，使电流表A1示数为________A时，小灯泡正常发光。此时电流表A2的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率为________W。

(3)在实验测量过程中，电流表A1与R0串联起来作用相当于________。

【答案】(1)如图所示：(2)0.5 0.75 (3)电压表

44.(2011贵州省安顺市第15题)要测出额定电压为2.5V，额定功率约为1.0W的小灯泡的额定功率，现有小灯泡、电流表、电压表、开关和导线。

(1)写出实验还必需的实验仪器。

(2)按右图接好实验电路后，其实验中有同学连接的电路出现故障，如下表所列的两种情况。请根据现象和检测结果指出故障的可能原因：

(3)故障排除后，闭合开关S，发现电压表的示数只有1.5V，这时应将滑动变阻器的滑片P……请你继续写出该实验的实验步骤。

【答案】15、(6分)

(1)电源和滑动变阻器 ……………………………………………(2分)

(2)①滑动变阻器片没有有效接入电路 …………………(1分)

②小灯泡损坏(没有有效接入电路) ……………………(1分)

(3)滑片P向a端移动，当电压表示数等于2.5V时，记下电压表和电流表示数; (2分)

45.(2011年湖南衡阳，第28题)在“测定小灯泡的电功率”的实验中，已知小灯泡的额定电压为3.8V。如图是小严同学连接的实物电路。

(1)实验中，连接好电路后，闭合开关，移动滑片，发现小灯泡始终不亮，且电压表有示数，电流表无示数，则故障的原因可能是________;

(2)排除故障后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片到某一点，电压表的示数如图甲所示，为____V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向___端(填“A”或“B”端)的方向滑动;

(3)当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是___W。

【答案】(1)灯丝断了 灯泡与灯座接触不良 (2)2.5 B (3)1.14

46.(2011年河北省，第34题)图16是小明设计的测量一个小灯泡额定功率的电路图。已知定值电阻R0=15Ω，滑动变阻器R(20Ω 1A)，电源电压为18V，小灯泡的额定电压为6V、额定功率约为3W。

(1)闭合开关S前，滑片P应滑到最 。(选填“左端”或“右端”)

(2)请用笔画线代替导线将图17的实物图补充完整。

(3)小明正确连接电路后，进行实验。小灯泡正常发光时，电流表的指针如图18所示，通过小灯泡的电流为 A，其额定功率为 W。

(4)电路中定值电阻R0的作用是

。

(5) 小明完成上述实验后，小红发现电流表已坏，她利用剩余器材和老师又给的两个开关S1、S2及导线，也完成了对小灯泡额定功率的测量。请你在右侧的虚线框内画出小红完成实验设计的电路图。

【答案】(1)右端

(2)如下图

(3)0.48 2.88

(4)分压，能够完成对灯泡额定功率的测量

(5)如下图

47.(2011年福建省泉州市第28题)(9分)在测定小灯泡的额定功率的实验中.小灯泡的额定电压为2.5V.小灯泡的电阻大约是10Ω，两个规格分别是“l0Ω，1A"、“50Ω，5A”，的滑动变阻器.电源电压6v。

(1)本次实验中应选择规格为 的滑动变阻器;图17(a)已经连接了部分电路，请用笔画线代替导线将电路连接完整。在连接电路前，开关要 。正确连接电路后，闭合开关前滑动变阻器的滑片应移至 _端(填“A”或“B”)。

(2)闭合开关后发现电流表指针向左偏转如图17(b)所示.产生故障的原因可能是 ，排除故障后，调节滑片的位置，当电压表的示数2.5V时，电流表的示数如图17(c)所示为 A，小灯泡的额定功率是 W。不改变这个电路，还可以完成的实验有： (写出一个即可)。

(3)小理要测量一个定值电阻R的大小，但他只有一个电压表，一个电源和一个阻值已知的定值电阻R o，开关和导线若干。请你帮他设计测量的电路图，简要说明测量方法及需测的物理量(并用相应.的符号表示)写出计算待测电阻R的表达式。

【答案】(1)50Ω，5A 如图所示 (2)电流方向反了 0.24 0.6 小灯泡的电阻 (3)把电源、开关、定值电阻(R0)和未知电阻(Rx)全部用导线串联起来，先把电压表接在定值电阻两端，闭合开关后记下示数U1;再断开开关，把电压表并联在未知电阻两端，闭合开关后记下电压表示数U2，未知电阻Rx=U2R0/U1 。连线时注意电压表的正负极与电源正负极保持一致。电路图如图所示：

48.(2011江苏宿迁，第30题)(6分)在测量额定电压为2.5V的小灯泡电功率的实验中，电路已部分连接，如图甲所示，

(1)请你用笔画线代替导线，将图甲中的电压表接在灯泡两端.

(2)正确接入电压表后闭合开关，发现灯泡不亮，电流表无示数，电压表示数等于电源电压，其故障可能是 .

(3)排除故障后，移动滑片P到某一位置时，电压表示数如图乙所示，若要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向 (选填“A”或“B”)端移动，使电压表的示数为 V.

(4)移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的I-U图像，根据图像信息，可计算出小灯泡的额定功率是 W。

【答案】(1)如图所示(2分)

(2)灯丝断路(或灯泡与灯座接触不良)(1分)

(3)B(1分) 2.5(1分)

(4)0.75(1分)

49.(2011广东深圳，第48题)电学里有两个重要的实验：伏安法测电阻和测量小灯泡的电功率。如图24所示：

由上图实验得出的数据如右表，请回答下列问题：

(1)在乙电路图中画出电流表、电压表

(2)读出并图的电流表示数，并将数据填入表格的 处

(3)根据前3次得实验数据，求小灯泡的电阻

(4)根据表格中的数据求小灯泡最亮时的电功率

【答案】(1)

(2)0.4

(3)

(4)当U=3.5v，I=0.4A时，灯泡最亮

P=UI=3.5v×0.4A=1.4w.

50.(2011年河北省，第25题)小明利用如图11所示的实验装置探究“导体产生的热量与电阻大小的关系”。甲、乙两瓶中装有质量与初温相同的煤油，甲瓶中铜丝的电阻比乙瓶中镍镉合金丝的小。

(1)为了在较短的时间内达到明显的实验效果，小明选用煤油而不用水做实验，主要是由于 。

(2)实验中，乙瓶中的温度计示数升高的快，由此得出的实验结论是

。

(3)若乙瓶中的温度计示数变化了10℃，镍镉合金丝消耗了3.5×10-3kW·h的电能，烧瓶中煤油的质量是 kg。(已知C煤油=2.1×103J/(kg·℃)，不计热损失)

【答案】(1)水的比热容大于煤油的比热容

(2)在电流及通电时间相同时，导体的电阻越大产生的热量越多

(3)0.6

51.(2011山东济宁，第Ⅱ卷第10题)电流做的功跟电压、电流和通电时间三个因素都有关。李明同学要通过实验探究电功跟电压的关系，他选用的器材如图4所示。其中甲、乙两容器完全相同，电阻丝R1的阻值大于电阻丝R2的阻值。

图4

(1)请你用笔画线代替导线，帮他把实验电路连接完整。 (2)他在该实验中选用两根阻值不同的电阻丝，其目的是 。

(3)在这个实验中，李明是通过观察比较 来比较电流做功多少的。电流通过电阻丝 做的功多(填R1或R2)。

(4)由这个实验可以得到的结论是：

【答案】⑴

⑵使R1、 R2两端的电压不同。

(3)温度计示数的变化 R1

(4)在电流一定、通电时间一定时，电压越高，电流做的功越多。

52.(湖北省荆门市2011年第16题)在实验探究中，经常可以用同样的实验装置完成不同的探究课题。如图所示，两电阻丝串联在电路中，将其放入同样大小的烧瓶中，可以对瓶中液体加热。现有如下课题：

A. 探究不同物质的吸热能力

B. 探究导体电阻大小与材料是否有关

C. 探究通电导体产生的热量与电阻大小的关系

D. 探究导体电阻大小与长度是否有关

(1)如果两瓶中电阻丝电阻大小相等，烧瓶中装着相同质量的水和煤油，则可以探究

课题 ▲ 。(填课题对应的字母)

(2)如果烧瓶中都装着相同质量的水，但电阻丝电阻大小不同，则可以探究课题 ▲ 。

(填课题对应的字母)

(3)在与(2)条件相同的基础上应选择 ▲ 相同，材料不同的电阻就可以探究课题B。

【答案】(1)A (2)C (3)长度和横截面积

53.(2011年山东省潍坊市 第22题)某天晚上，家里的所有用电器全部停止工作，请你猜想两种可能原因，并说明你将怎样去直接证实你的猜想。

原因一：

证实办法：

原因二：

证实办法：

【答案】原因1：整个小区停电

验证：观察小区其他家庭是否有电

原因2：家里用电功率过大(或某处电路短路)，导致保险丝熔断(或空气开关跳闸)

验证：查看保险丝是否完好(或空气开关是否跳闸)

原因3：电卡所购电已经用完

验证：吧电卡插在电能表上进行查看

54(2011年浙江衢州 第34题)法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应，荣获了诺贝尔物理学奖。小明同学设计了如图所示的电路，来研究巨磁电阻的大小与有无磁场的关系。请分析回答：

(1)断开S1，闭合S2，移动滑动变阻器R2的滑片，测得两电表的四组数据如下表所示。由此可知，无磁场时GMR的电阻大小为 ▲ 欧;

实验序号1234

U/伏1.001.252.002.50

I/安2×10-32.5×10-34×10-35×10-3

再闭合S1和S2，保持风滑片位置不变，移动滑动变阻器R2的滑片，测得两电表的四组数据如下表所示，可计算出有磁场时GMR的电阻大小;

实验序号1234

U/伏0.450.911.501.79

I/安0.3×10-30.6×10-31×10-31.2×10-3

(2)通过上述实验，得出的结论是 ▲ ;

(3)利用小明同学设计的电路并保持原有器材不变，你还可以进一步研究与巨磁电阻大小有关的问题是 ▲ 。

【答案】(1)500 (2)有磁场时巨磁电阻的阻值明显变大 (3)研究巨磁电阻的大小与磁场强弱的关系(或研究巨磁电阻的大小与磁场方向的关系)

55.(2011浙江绍兴，第30题)小敏设计了如图所示的实验，在桌子边上放一条形磁铁，用细线系一回形针缠在桌边适当位置的石头上，使回形针由于被磁铁吸引而与磁铁保持一段距离，将被探究的物体放入回形针与条形磁铁之间，如果出现 现象，说明该物体是能阻断磁场的，小敏想探究的问题是 。

【答案】回形针掉落 什么物质可以阻断磁场

56.(2011江苏南京，第28题)如图所示是奥斯特实验的示意图.实验结论是：通电导线周围存在 ，支持此结论的现象是 .如果移走小磁针，该结论 (选填“成立”或“不成立”).

【答案】磁场 闭合开关，小磁针偏转 成立

57.(2011年江苏省淮安市第22题)如图所示，将一根直导线放在静止小磁针的正上方，并与小磁针平行。接导电路后，观察到小磁针偏转。

(1)实验探究的是通电直导线周围是否存在 ______ 。

(2)改变直导线中的电流方向，小磁针偏转方向也发生改变，表明 __________ 。

(3)实验中小磁针的作用是 ________ 。

(4)实验中用到的一种重要科学研究方法是 _________ 。

A.类比法 B.转换法 C.控制变量法 D.等效替代法

【答案】(1)磁场 (2)磁场方向与电流方向有关 (3)说明磁场的存在 (4)B

58.(2011江苏盐城，第24题)在研究两

个靠近的异名磁极周围磁感线的分布时，几位同学提出了以下四种猜想：

(1)利用所学知识，断定猜想 和 肯定是错误的.你判断的依据是：磁体外部的磁感线都是 .

(2)请设计一个简单实验，验证剩下的两个猜想是否正确.简述你的实验方案.

主要器材： ;简要做法： ;判断方法： .

【答案】(1)2(1分) 4 从N极出发，回到S极

(2)小磁针 将小磁针置于异名磁极周围不同处

观察小磁针稳定后N极的指向

59.(2011湖北襄阳，第35题)某同学探究电磁铁的特性，连成了如图10所示的电路，如果想改变电路中的电流，可通过调节 来实现。通过观察电磁铁吸起大头针的多少可以判断电磁铁的磁性 。

【答案】滑动变阻器 强弱