专题六：电路故障分析题

1、如图是一个简单的串联电路，闭合开关S后发现两灯均不亮，经查其故障原因是两灯泡中的一只坏了，(但眼睛看不出谁是坏的)，为了找出哪只灯泡是坏的，你可以不用任何辅助器材，也可以从“一根导线，一只电压表，一只电流表”中任选一种作为辅助器材，要求写出两种判断灯泡好坏的方案。

2、某同学把灯泡、干电池和开关用导线连接起来，开关闭合后灯泡不亮，不一会儿干电池就发热了．这个电路的故障是（      ）

A灯泡断路  B电源短路  C灯泡坏了  D无法判断

3、在图1的电路中，闭合开关S后将出现的情况是（    ）

- 电压表示数为电源电压B. 电流表示数达最大	C. 小灯泡L正常发光

- 4、小明同学做实验时，连成了如图所示的电路．闭合开关后，发现灯泡L1和灯泡L2都不亮，电压表有示数，产生这一现象的原因可能是(      )

A．L1断路 B．L2断路   C．L1短路 D．L2短路

6、如图3所示，当开关S闭合时，发现电流表指针偏转，电压表指针不动。该电路的故障可能是（    ）A. 灯L1的接线短路  B. 灯L2的接线短路

C. 灯L1的灯丝断了  D. 灯L2的灯丝断了

7、如图4所示电路，闭合开关，

（1）如果灯泡L2不亮，L1亮,电压表有示数，则电路故障可能是（   ）

（2）如果灯泡L1、L2都不亮，电压表有示数，则电路故障可能是（   ）

（3）如果灯泡L1、L2都亮，电压表无示数，则电路故障可能是（    ）

（4）两只灯泡都不亮，且电流表和电压表的指针都不动。现将两灯泡L1和L2的位置对调，再次闭合开关时，发现两只灯泡仍不亮，电流表指针仍不动，  但电压表的指针却有了明显的偏转，则电路的故障可能是（    ）                                        图4www.xkb1.com

A、L1短路；B、L1断路；C、L2短路；D、L2断路。  E、电压表断路

8、如图所示，小灯泡Ll和L2规格相同，当开关S闭合时，两灯均发光，电流表A和A1比较，         的示数较大。经过一时间后有一盏灯熄灭，电流表A的示数变小，且滑片P无论怎样滑动，电流表A的示数都不再发生变化，由此可判断，灯        已烧坏。

9、如图所示，电源电压一定。关于电路的工作情况，下列说法正确的是（     ）

A、只闭合S1时，两只灯泡是串联的

B、若先闭合S1，再闭合S2，电压表读数不变、电流表读数变大

C、若电压表和电流表位置对调，闭合S1 、S2后，则两表都被烧坏

D、若灯L1被短路，闭合S1 S2后，则灯L1不亮，灯L2亮，电流表损坏

10、如图2所示的电路中，电源电压6伏。当开关S闭合后，只有一只灯发光，且电压表示数为6伏。产生这一现象的原因是（    ）

A 灯L1断路     B 灯L2断路     C 灯L1短路     D 灯L2短路

11、如图3所示电路，闭合开关，两只灯泡都不亮，且电流表和电压表的指针都不动．现将两灯泡L1和L2的位置对调，再次闭合开关时，发现两只灯泡仍不亮，电流表指针仍不动，但电压表的指针却有了明显的偏转，该电路的故障可能是（     ）    A 从a点经电流表到开关这段电路中出现断路

B 灯泡L1的灯丝断了     C 灯泡L2的灯丝断了   D 电流表和两个灯泡都坏了

图2             图3                 图4                 图5                 图6

12、在图4所示的电路中，电源电压不变。闭合电键K后，灯Ll、L2都发光。一段时间后，其中的一盏灯突然熄灭，而电压表V1的示数变大，电压表V2的示数变小。则产生这一现象的原因是（     ）新课标第一网

A 灯L1断路    B 灯L2断路    C 灯L1短路    D 灯L2短路

13、如图5所示，闭合开关S时，小电灯L1、L2都不亮。用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮；接触b、c两点时，两灯也不亮；接触c、d两点时，两灯都亮。对此，下列判断中正确的是（ 　  ）
A．灯L1 断路　B．灯L2断路    C．开关S断路　D．灯L2短路

14、如图6所示的电路中，电源电压恒为24V，电阻R1＝R2＝120Ω，两只电流表的量程均为0——0.6A。当闭合开关时，两只电流表的示数均为0.2A。若故障由这两个电阻中的其中一个引起，则出现的故障是（    ）

A.R2短路   B.R2断路	C.R1短路	D.R1断路Xkb1.com

15、在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，电路正常工作。经过一段时间，电流表突然无示数。若电路中只有一处故障，且只发生在电阻R1或R2上。

（1）该电路中存在的故障可能是__________________________；
（2）为进一步确定故障，小强同学用一只完好的灯L替换电路中的电阻R1，闭合电键S，观察灯的亮暗情况。若灯L亮，说明故障是__________；若灯L不亮，说明故障是__________________。

16、在如图所示的电路中，闭合开关 S 灯 L 不亮，电压表 V 的示数接近电源电压。已知电路中各处均接触良好，除灯 L 和电阻 R 两者中的某个元件故障外，其余元件均完好。

(1) 请判断该电路中存在的故障可能是灯泡L短路或             。

(2) 为进一步确定故障，小明同学将一个电流表正确串联在如图所示的电路中，闭合开关S，观察电流表的示数情况。若电流表有示数，说明故障是          ； 若电流表无示数，说明故障是                。

(3) 为进一步确定故障，小华同学将图中的电压表 V 正确并联在灯 L 两端，请判