08-09学年石滩二中八年级物理第二学期<电压 电阻>单元测验卷

(广东增城石滩二中赖伯强老师提供)

班别：               座号：           姓名：          分数：

- 选择题(每小题3分,共45分)

1、关于电流、电压和电阻，下列说法正确的是    (   )

A．只要将导体连人电路，电路中就有电流

B. 导体中通过的电流越大，它的电阻越小

C．有电流通过的小灯泡，其两端不一定有电压

D．导体两端电压越大，通过该导体的电流就越大

2、下列电路正确的是（  ）

3、下列措施中，不可能改变导体电阻大小的是（      ）

A.改变导体的长度              B.改变导体的材料

C、改变导体的横截面积        D.改变导体在电路中连接的位置

4、下列用电器中，可能不需要用到变阻器的是（     ）

A．电视机		     B．收音机C．调光书写台灯	     D．手电筒

5、如图2所示，在探究串联电路中的电压关系时．小华同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab=2V，Ubc=2V，Uac =4V．在表格中记录数据后．下一步应该做的是    ( )

A．整理器材．结束实验  B．分析数据．得出结论   C．换用不同规格的小灯泡．再测出几组电压值  D．换用电压表的另一量程．再测出一组电压值

6、如图3所示，闭合开关s后，电流表几乎无示数，电压表示数近似等电源电压，产生这一现象的原因可能是

A、 L2短路    B、 L2灯丝断了   C、 L1短路    D、L1灯丝断了

7．在如图4所示滑动变阻器的四种接法中，当滑动变阻器滑片P向右移动时，接入电路中的电阻增大的是（     ）

8由同种材料制成的三根电阻丝，已知它们的长度关系为L1＞L2＝L3，横截面积的关系为S1＝S2＜S3，现将它们串联接入电路，关于它们的电阻和通过他们的电流，正确的是（ ）A．R1＜R2=R3 ，I1=I2=I3  B．R1＝R2＞R3，I1=I2＞I3    C．R1＞R2＞R3，I1＞I2＞I3            D．R1＞R2＞R3，  I1=I2=I3

9、干电池是一种常用、方便的电源。以下关于干电池的说法中正确的是（    ）

A．有的干电池提供直流电，有的干电池提供交流电

B．常用的1号、2号、5号、7号干电池的电压随号数的增大而增大

C．干电池是把电能转化为化学能的装置

D．多数干电池中有汞、镉等重金属元素，随便丢弃会污染环境。所以，废弃的干电池应该集中分类处理

10、小明在做电学实验时，按下图5连接一个电路，电源电压不变，闭合开关后，灯Ｌ1Ｌ2都发光，一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变。产生这一现象的原因是（　　）

A．灯Ｌ1短路 B．灯Ｌ2短路		C．灯Ｌ1断路	D．灯Ｌ2断路

11、在图6（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（     ）

A．4.8V，1.2V；     B．6V，1.2V；    C．1.2V，6V；   D．1.2V，4.8V.

12、下列物质中属于半导体的是（    ）

A．氯化钠 	B．砷化镓     C．二氧化硅    D．镍铬合金

13．下面的几种叙述中，哪一种是并联电路的特征？（    ）

A．电路中每一处的电流都相等  B．电路中任何一处断开都会引起断路C．各条支路上的电压都相等       D．电路上各部分电压之和等于总电压

14、有几位同学拿来一个滑动变阻器，看到铭牌上标有“20 Ω  1 A”的字样，这几位同学讨论时说出了以下几种对铭牌意义的理解，你认为正确的是(  )

A.电阻的最小值是20 Ω，允许通过的最大电流是1 A

B.电阻的最小值是20 Ω，允许通过的最小电流是1 A

C.电阻的最大值是20 Ω，允许通过的最大电流是1 A

D.电阻的最大值是20 Ω，允许通过的最小电流是1 A

15、如图7所示，闭合开关S后，灯泡L发光，现把滑动变阻器的滑片P向a端移动，则灯泡L的亮度与电流表示数的变化情况是：（　）

A、灯泡L变亮，电流表示数变大    B、灯泡L变暗，电流表示数变小

C、灯泡L变亮，电流表示数变小    D、灯泡L变暗，电流表示数变大

- 填空题（每空1分，共21分）

1．家庭照明电路的电压是           ，一节干电池的电压是       ，对人体的安全电压是            。电路中需要4.5V电压，应使用        个干电池       联在一起。

2．一台扩音机的最大输入信号电压是500mV=      V，一电阻的阻值为1kΩ=        Ω。

3．小明用两节干电池和一个灯泡连接了如图8所示的电路，用来探究铅笔芯AB的导电性．闭合开关后发现灯泡能发光，这说明铅笔芯是　  　  　，发出微弱的光说明有       通过灯泡，当P向右移动时灯泡亮度增大，说明铅笔芯接入电路的电阻             （选填增大或减小），这个实验说明导体的电阻跟导体的               有关。

4、在测量某电路两端的电压时，电压值不知道，则在“－”、“3” 和“15”三个接线柱中，最好应选用			两个接线柱与所测的电路    _____联进行试触，并且让电流从____________接线柱流入。

5、分别读出图9、10中分别是电流表、电压表的示数。I=          A；U=           V

6、如图11所示是研究导体的电阻跟哪些因素有关的实验装置。木板上有两条长度与横截面积均相等的金属丝。AB是镍铬合金丝，CD是锰铜丝。这个实验装置可以探究导体的电阻与　　是否有关。如果将金属丝CD换为镍铬合金丝，其长度等于金属丝AB的二分之一，横截面积与金属丝AB相等，那么这个实验装置可探究导体电阻与　　　是否有关。

7、把两种不同的金属片插入柠檬，制成“水果电池”．用电压表测量水果电池的电压，如图12所示．则B金属片是电源的       极。

8、如图13所示,滑动变阻器铭牌上标有“50Ω 2A”字样，当将滑片P移到最右端B时，变阻器的阻值是_____________Ω，当将滑片P移到中点时，变阻器的阻值是_____________Ω。

三、作图题（每小题4分，共12分）

1、在连接电路时，如发现有连接错误，不少同学习惯于将电路全部拆散，重新连接．其实，有时只要思考一下，拆除或改接某些导线就能解决问题。现在考考你，如图14是某同学连接的电路：

（1）如果合上开关，将出现_______现象（选填“断路”或“短路”）．除了两只灯都不亮以外，还会造成_______的不良后果

（2）对于这个电路，只须拆除一根导线，就能成为两灯串联的正确电路。请在要拆除的那根线上打上“×”号

2、利用干电池、开关、导线、小灯泡、滑动变阻器设计一个可调节小灯泡亮度的电路，将电路图画在图15虚线框内。

3．请将图16中的实物按要求连接成电路图。要求：两灯泡串联，电压表测L2的电压。

四、问答题  （4分）   一、《把电留住》

儿子：爸爸，电灯为什么要用两根线？

爸爸：一根来电，一根还要让电回去。

儿子：那把这一根剪断，只让电来，不让它回去，咱家就再也不会停电了。

儿子的设想能成立吗？为什么？答：____________________________

二、《不交电费》

小苏说水从自来水厂流出来，水龙头就有水流出来，我们就该交水费；而生活用电，电从发电厂通过一根电线流过来后又从另一电线流回去了，而且电流又没有减小，所以我们不该交电费。你认为他说的有道理吗？为什么?

答：___________________________________________________

- 实验与探究题（第1题5分，第2题5分，第3题8分，共18分）

1．李明想用图17所示的器材，设计一个可以调节小灯泡亮度的电路。请你用笔画线代替导线，帮李明把图中的器材连接起来。    要求:(1)滑动变阻器的滑片向右滑动时，灯泡的亮度变暗；（2）用电流表测灯泡的电流 (灯泡的电阻约为10Ω)，电压表测灯泡两端的电压。李明检查电路连接无误后，闭合开关，测得灯泡的电流和电压如图15甲、乙所示，

则通过灯泡的电流是    A，  灯泡两端的电压是        V。

2、．物理兴趣小组做“探究导体电阻大小与导体长度的关系” 实验。他们在如图18所示电路中的A、B两点间接入待研究的电阻丝，电源电压恒定。忽略电阻丝电阻随温度变化的影响，待用电阻丝的规格如下表。

| 序号 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炭钢合金丝 | L | S |
| 2 | 镍铬合金丝 | 2L | S |
| 3 | 镍铬合金丝 | L | 2S |
| 4 | 镍铬合金丝 | 2L | 2S |

（1）他们应选择序号为_________________的两根电阻丝来研究；

（2）实验中，两次电流表指针均有偏转，但第二次的示数小于第一次的示数，说明第二次接入电路的电阻丝的阻值较_______（选填“大”或“小”）；

（3）上面所采用的实验方法叫做__________________________；

（4）从表中所给电阻丝的规格看，还可以用这些电阻丝来做另一个探究实验，即探究导体电阻大小与导体________________________的关系，这次你应该选择序号为________________两根电阻丝来做实验。

3、在探究串、并联电路规律的实验里，王海小组同学进行了如下操作：

(1)①把两个标有“2.5V  0.3A”的小灯泡L1和L2串联起来接到电源上，使灯泡发光(如图l9所示)．

②分三次接人电压表，分别测量AB之间、BC之间、AC之间的电压并记入表一。

(2)①把上述两个灯泡改接成并联后，接到另一电源上，使灯泡发光(如图l8所示)．

②分三次接入电流表，分别测量A、B、C三点的电流并记入表二。

请你评估：(1)表一的测量结果有一个是错误的，错误的是     ，判断的依据是     _____________；

(2)表二的测量结果是否可能?谈谈你的观点。

(3)你认为王海小组同学用两个相同的小灯泡做这个探究实验科学吗？如果是你做，你还会怎样设计实验呢？

08-09学年石滩二中八年级物理第二学期<电压 电阻>单元测验卷答案

(广东增城石滩二中赖伯强老师提供)

一、选择题：（每小题3分，共45分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | B | D | D | C | B | C | D | D | C | A | B | C | C | A |

二、填空题（每空1分，共21分）

1、220V、 1.5V、 不高于36 V、 3、  串

2、0.5 、 1000

3、导体、  电流、   减小、  长度

4、“- ”和15 、  并、   “+”或“正”

5、0.48 、 11

6、材料、 长度

7、负

8、50、 25

三、作图题(每小题4分，共12分)

答案（略）

- 问答题（每小题2分，共4分）

1、⑴不能；电路闭合是电流流通的必要条件；（3分）

⑵他说的没道理，用电时，消耗了发电厂提供的电能。（3分）

评分意见：⑴中答“不能”给1分，答到“电路闭合”再给1分，共2分；⑵中答到“没道理”给1分，答到“用电过程消耗了电能”再给1分，共2分。

五、实验与探究题（第1题5分，第2题5分，第3题8分，共18分）

1、

2、⑴3号与4号；⑵大；⑶控制变量法；（4）横截面积；2号与4号。

3、(1)UAC(1分)；因为UAC跟UAB与UBC之和相差太大(2分)。

(2)可能(1分)，因为A点和B点电流之和接近C点的电流，在误差范围

符合并联电路干路电流等于各支路电流之和的规律(2分)。

（3）不科学（1分）；应该再用两个不同的小灯泡做实验（1分）。

# Text boxes

图1

图2

图12

图10

图3

图4

图11

图13

图17

图20

图19

图5

图6

图10

图9

图14

图15

图16

图7

Ａ

Ｂ

Ｐ

Ｑ

图8