2016年成都市中考物理模拟试题

A卷(共90分)

第Ⅰ卷(选择题，共28 分)

一、单项选择题(每小题2分，共28分)

1．(2015·通辽)下列估测最符合实际情况的是(　B　)

A．人步行速度为5 m/s  B．全新的2B铅笔长约为18 cm

C．人体感觉最舒适的温度是37 ℃  D．一张考试卷厚度大约为1 mm

2．(2015·镇江)关于声现象，下列说法正确的是(　B　)

A．只要物体在振动，我们就能听到声音  B．声音不能在真空中传播

C．人耳听不到次声波，是因为响度太小  D．“闻其声而知其人”是根据音调来辨别的

3．下列现象中，属于光的反射现象的是(　A　)

A．水中倒影   B．海市蜃楼  C．小孔成像  D．坐井观天

4．汽车是人们常用的交通工具，下列与汽车有关的说法中正确的是(　B　)

A．汽车轮胎上有凹凸不平的花纹，是为了减小摩擦

B．汽车装有消声器，目的是在声源处减弱噪声

C．载重汽车的车轮做得比较宽，是为了减小压力

D．驾驶员开车时要系好安全带，主要是为了防止惯性

5．关于电磁波，下列说法正确的是(　C　)

A．电磁波在空气里传播速度是340 m/s  B．光不属于电磁波

C．电磁波能传递声音信息  D．电磁波不能在真空中传播

6．古代劳动人民巧妙地利用水来开山采石：冬季，在白天给石头打一个洞，再往洞里灌满水并封实，待晚上降温，水结冰后石头就裂开了。下列有关说法正确的是(　D　)

A．石头裂开后密度减小  B．水结成冰后，冰的内能变大，比热容不变

C．水结冰后质量变大，体积增大而使石头裂开  D．水结冰后质量不变，体积增大而使石头裂开

7．下列各种粒子，带正电的是(　B　)

A．原子  B．原子核  C．中子  D．电子

8．下列说法中错误的是(　C　)

A．信鸽能返回家，主要是靠地磁场来导航

B．奥斯特实验证实了电流的周围存在着磁场

C．磁悬浮列车是利用异名磁极相互排斥的原理工作的

D．校园扬声器发出悠扬的声音是把电信号转换成声信号

9．一位小朋友的氢气球不小心脱手升到了空中，当气球升到高空时发生了破裂，以下关于气球升到高空破裂的原因的分析正确的是(　C　)

A．高空大气压增大，气球体积减小，将气球压破  B．高空大气压增大，气球体积增大，将气球胀破

C．高空大气压减小，气球体积增大，将气球胀破  D．高空大气压减小，气球体积减小，将气球压破

10．如图所示，直升飞机匀速向上飞行。下列对直升飞机的分析，正确的是(　D　)

A．直升飞机不具有内能

B．直升飞机的动能不断转化为重力势能

C．直升飞机受到向上的力大于重力

D．直升飞机的机械能在不断增大

11．关于安全用电，下列说法正确的是(　C　)

A．家庭电路中的空气开关跳闸了，一定是发生了短路

B．用测电笔检查电路时，手可以不接触笔尾金属体

C．有金属外壳的用电器的三脚插头，较长的脚与该用电器的外壳相连

D．控制家用电器的开关应与该用电器并联

12．如图所示，两个相同容器都盛满水，甲中有一个体积为50 cm3，密度为0.5×103 kg/m3的木块漂浮在水面。下列有关说法正确的是(　D　)

A．如果将木块缓慢下压至浸没的过程中，木块受到的浮力不变

B．木块漂浮时浮力等于自身重力，并有1/3体积露出水面

C．取出木块后两容器对水平桌面的压力和压强都相等

D．如果将木块全部压入水中两容器底部受水的压力和压强都相等

13．关于如图甲、乙所示的实验，下列说法正确的是(　B　)

A．甲可以研究通电导体在磁场中的受力情况  B．甲实验的过程中，其他形式能转化为电能

C．乙可以研究电磁感应现象  D．乙实验的过程中，其他形式能转化为电能

第13题图

第14题图

14．如图所示，电源电压不变，在ab间接一个“3 V　1 W”的小灯泡，调节滑动变阻器的滑片P至图示位置时，小灯泡正常发光，若在ab间换接一个“3 V　1.5 W”的小灯泡，欲使其正常发光，滑片P应(　A　)

A．向M移动  B．向N移动  C．保持不动  D．无法实现

第Ⅱ卷(非选择题，共62 分)

二、填空题(每空2分，共32分)

15．图甲中被测物体的长度为__2.65__cm，图乙中电流表的读数为__0.34__A。

16．现在车辆常安装GPS(全球卫星定位系统)接收器，可用来接收卫星发射的信号，实现对车辆的精确定位和导航。卫星向GPS接收器传送信息通过的是__电磁波__。

17．云、雨、雹、雪、雾、露、霜都是水的家族成员，其中露的形成属于__液化__，霜的形成属于__凝华__，这两种物态变化形成时都要__放热__。

18.核能属于__不可再生__(填“可再生”或“不可再生”)能源。核电站常建在海边，其原因之一是需要大量的水作为汽轮机的冷却剂，这利用了水的__比热容__较大。福清核电站一台发电功率为106 kW的核电机组已于2013年开始发电，它每天能发电__2.4×107__kW·h。

19．在甲、乙两幅示意图中，矫正近视眼的是__乙__(填“甲”或“乙”)。

第15题图

第19题图

20．电子式电能表表盘上标有“3 000 imp/kW·h”的字样(imp表示电能表指示灯闪烁次数)，将某用电器单独接在该电能表上，正常工作30 min，电能表指示灯闪烁了300次，则该用电器在上述时间内消耗的电能是__0.1__kW·h，该用电器的功率是__200__W。

21．某电阻丝的电阻是70 Ω，通过它的电流为2 A, 1 min内通过该导体产生的热量是1.68×104J。若这些热量完全被水吸收，可使1 kg的水温 度升高__4__℃。

22．如图所示，A灯标有“4 V　4 W”字样，B灯标有“4 V　2 W”字样。闭合开关，从右向左缓慢移动滑动变阻器滑片P，直到其中一盏灯恰好正常发光，此时正常发光的是__B__灯，电压表的示数是__6__V。(灯丝电阻视为不变)

三、作图与计算题(共16分。计算题在解答时应写出公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分)

23．(4分)(1)如图甲，作出入射光线的反射光线和折射光线。

(2)铡刀铡草时如图乙所示，请画出动力F的力臂。

甲

乙

24．(6分)质量为48 kg的小华同学骑着一辆自行车在平直的公路上匀速行驶500 m，所用时间为100 s。假设自行车在行驶过程中受到的阻力为其体重的1/12，求：

(1)若自行车质量为12 kg，车胎与地面总的接触面积为40 cm2，则该同学骑车时，自行车对地面的压强为多少？(g取10 N/kg)

(2)在这段过程中，该同学所做功的功率。

解：(1)小华的质量m＝48 kg，自行车的质量m′＝12 kg，车胎对地面的压力F′＝G总＝(m＋m′)g＝(48 kg＋12 kg)×10 N/kg＝600 N，车胎与地面总的接触面积S总＝40 cm2＝4×10－3 m2，自行车对地面的压强p＝＝＝1.5×105 Pa；

(2)小华的重力G＝mg＝48 kg×10 N/kg＝480 N，小华克服自行车阻力对自行车向前的力F＝f＝G＝×480 N＝40 N，小华对自行车所做的功W＝Fs＝40 N×500 m＝20 000 J，小华所做功的功率P＝＝＝200 W

25．(6分)如图甲所示的电路，在滑动变阻器R2的滑片P从B向A滑动的过程中，电压表与电流表示数的变化关系如图乙所示。试求：

(1)电源电压是多少V?

(2)R1的阻值是多少Ω？

解：由图乙知，当滑动变阻器接入电路电阻最大时，两端电压最大，为14 V；此时电路电流最小，为0.2 A，则滑动变阻器的最大阻值R2＝＝＝70 Ω。根据题意得：0.2 A＝…①0.9 A＝…②解得： U＝18 V，R1＝20 Ω即电源电压是18 V，R1的阻值是20 Ω

四、实验与探究题(共14分)

26．(6分)小明在探究“杠杆的平衡条件”实验中，

(1)实验前他应先调节杠杆在水平位置平衡，其目的是__便于直接读出力臂__。

(2)杠杆平衡后，小明在图甲所示的A位置挂上两个钩码，可在B位置挂上__4__个钩码，使杠杆在水平位置平衡。

(3)他改用弹簧测力计在图乙所示的C位置斜向下拉，若每个钩码重0.5 N。当杠杆在水平位置平衡时，测力计的示数将__大于__(填“大于”“等于”或“小于”)0.5 N。

第26题图

第27题图

27．(8分)图甲是探究水沸腾时温度变化特点的实验装置。

(1)水沸腾时，烧杯上方有大量的雾，这是水蒸气__液化__而成的小水珠。

(2)图乙中读数的错误之处是：视线没有与温度计液柱的液面__相平__。

(3)图丙是正确实验后绘制的水温随时间变化关系的图像。由图像可知，水沸腾时温度不变，比热容__不变__。(两空均填“不变”或“升高”)。

B卷(共20分)

一、选择题(每小题2分，共10分。有的小题只有一个选项符合题目要求，有的小题有二个选项符合题目要求，全部选对的得2分，选对但不全的得1分，有选错的得0分)

1．小江进行了如下测量：①用天平测石片的质量m。②往烧杯中加适量水浸没石片，在水面位置作上标记。取出石片，用量筒取水缓慢倒入烧杯，让水面升至标记处。量筒内倒出水的体积V即为矿石的体积。③计算出石片的密度ρ。根据以上步骤，测出的密度值会(　C　)

A．偏大  B．无偏差  C．偏小  D．无法确定

2．某同学做“探究凸透镜成像的规律”实验时，所用凸透镜的焦距为f。保持凸透镜位置不变，如图所示，先后使烛焰位于a、b、c、d四点，并分别调整光屏的位置。关于a、b、c、d四点的成像情况，他归纳出以下说法，其中错误的是(　CD　)

A．烛焰位于a点时，屏上出现的实像最小

B．烛焰位于c点时，屏上出现的实像最大

C．烛焰位于b点时，屏上出现的实像最大

D．烛焰位于d点时，成正立缩小的虚像

3．牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上，通过推理而抽象概括出来的。下列所述实验中应用了这种研究方法的是(　C　)

A．用磁感线描述磁场  B．探究同一直线上的二力合成

C．探究声音能否在真空中传播  D．探究决定电阻大小的因素

4．如图所示，小刚用滑轮组匀速提升一个重为400 N的物体，匀速提升0.2 m所用时间为1 s，人拉绳的力F为150 N，不计绳重和摩擦，下列说法中正确的是(　BC　)

A．绳子自由端移动的速度为0.2 m/s  B．人拉绳做功的功率为120 W

C．滑轮组的机械效率为66.7%  D．匀速上升过程中物体的机械能不变

5．某小组做电学实验时，电路如图所示。已知他们所用电流表的量程为0～0.6 A，电压表的量程为0～3 V，电源电压为6 V保持不变，滑动变阻器的最大阻值为50 Ω，定值电阻R0为10 Ω，开关S闭合后，在实验操作无误的情况下，下列说法中正确的是(　C　)

A．电流表的最大示数为0.6 A

B．滑动变阻器消耗的最小功率为0 W

C．电压表的最小示数为1 V

D．电阻R0消耗的最大功率为1.8 W

二、综合题(共10分。第7题在解答时应写出公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分)

6．(4分)随着生活水平的提高，人们对卫生间里空气质量的要求越来越高。

(1)为了保证空气流通，小刚家的卫生间安装了换气扇，换气扇能将卫生间内的污浊空气排出，下列描述所涉及的物理知识与换气扇的工作原理相同的是__B__(填字母序号)。

A．拦河大坝建成上窄下宽　　B．飞机的机翼设计成上凸下平　　C．列车的铁轨铺设在枕木上

(2)卫生间常装有防止下水道“异味”上逸的装置。如图甲是小刚家安装在洗手盆下方排水管的U形“反水弯”，它利用了__连通器__的特点，使U形管中始终留有一部分水，封堵下水道中的“异味”。小刚家的卫生间地面上还装有防止反味的地漏，如图所示，其结构是一个“扣碗”(图a)倒扣在存水杯，存水杯与下水管相连(图b)。一次，小刚全家外出旅行，一段时间后回到家中闻到卫生间有下水道反上的“异味”，经排查“异味”来自地漏(地漏及其连接均完好)。妈妈取下“扣碗”临时用抹布将地漏下水管口堵上。小刚认为这样做会影响地漏的正常使用，于是他拿掉抹布，观察存水杯的内部情况，并联想学过的物理知识，找到了造成地漏反味的原因是存水杯中的水由于蒸发而变干。随即他想出一个简单可行的办法，马上就解决了地漏反味的问题，并且不影响地漏的正常使用。他的做法是：__向地漏的存水杯中注入水__。

7．(6分)如图为小颖同学设计的电热水器的原理图，该电热水器具有加热、保温功能。图甲中电磁继电器(线圈电阻不计)、热敏电阻R、保护电阻R0、电压恒为6 V的电源U1、导线等组成控制电路。当电磁铁线圈中的电流I<10 mA时，继电器上方触点和触点c接通；当电磁铁线圈中的电流I≥10 mA时，电磁铁的衔铁被吸下，继电器下方触点和触点a、b接通。热敏电阻中允许通过的最大电流I0＝15 mA，其电阻R随温度变化的规律如图乙，热敏电阻和加热电路中的三只电阻R1、R2、R3均置于储水箱中。已知R1＝33 Ω、R2＝66 Ω、R3＝154 Ω、U2＝220 V。

(1)通电螺线管上端为__N__极。

(2)衔铁被吸下时，加热电路的总电阻是多大？

(3)保温状态下，若加热电路的发热功率等于热水器散热功率的80%，求10分钟内热水器散失的热量；

(4)为使控制电路正常工作，保护电阻R0的阻值至少为多大？若R0为该值，衔铁刚好被吸下时储水箱中水温是多少？

解：(2)由电路图可知，衔铁被吸下时，R1、R2并联，则加热电路的总电阻R＝＝＝22 Ω　(3)由电路图可知，保温状态下，R2、R3串联，10 min加热电路产生的热量Q＝t＝×600 s＝1.32×105 J，则10分钟内热水器散失的热量Q′＝＝＝1.65×105 J　(4)由图乙可知，热敏电阻的最小值是R＝200 Ω，当R最小，控制电路中的电流不超过最大值时，保护电阻R0阻值最小，由I0＝得，保护电阻R0的最小值 R0＝－R＝－200 Ω＝200 Ω，由题意可知，衔铁刚好被吸下时，电路电流I＝10 mA＝0.01A，此时电路总电阻R总＝＝＝600 Ω，此时热敏电阻R＝R总－R0＝600 Ω－200 Ω＝400 Ω，由图乙可知，此时水温为60 ℃