## Slide 1: 第16章 第3节 电阻
人民教育出版社 九年级物理

## Slide 2: 好男儿志在保家卫国
每日励志
QQ:527494284

## Slide 3: 思考要有深度
导线多是用铜做的，特别重要的电器设备的导线还要用昂贵的银来做。铁也是导体，既多又便宜，想想看，为什么不用铁来做导线呢？

## Slide 4
演示1
把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
接不同的导体，小灯泡的亮度发生了变化。
实验电路
实验现象

## Slide 5
在上述实验中，接入电流表，观察电流表的示数变化，并继续观察小灯泡的亮度。
A
B
A
实验电路
实验现象
把铜丝接入电路时，电流表的示数较大，小灯泡较明亮；
把镍铬合金丝接入电路时，电流表的示数较小，小灯泡较暗。
演示2

## Slide 6
导体虽然容易导电，但对电流也有一定的阻碍作用。
在相同的电压下，通过铜丝的电流比较大，表明铜丝对电流的阻碍作用比较小；
通过镍铬合金丝的电流比较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。
在相同的电压下，通过铜丝的电流比镍铬合金丝的大，为什么会有这种差别呢？
实验现象
问 题

## Slide 7: 一、电阻
1．在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用就越大。导体的电阻通常用字母R表示。
2．单位：欧姆（ohm），简称欧，符号Ω。
3．电阻的单位还有：兆欧（MΩ）
千欧（kΩ）
换算关系是：
1 kΩ = 1 000 Ω= 103 Ω
1 MΩ = 1 000 000 Ω=106 Ω

## Slide 8: 一、电阻
4．电阻器
在电子技术中，我们常用到有一定电阻值的元件——电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻。电路图中用符号 表示。

## Slide 9: 二、探究影响电阻大小的因素
●电阻的大小是否跟导线的长度有关；
●电阻的大小是否跟导线的粗细有关；
●其他因素。
在材料一定的情况下，电阻的大小还和哪些因素有关？
A
A
B
问 题
猜 想
实验方案

## Slide 10: 二、探究影响电阻大小的因素
1．探究电阻与导体长度的关系

## Slide 11
实验1：电阻是否与导体的长度有关
材料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 0.5 | S |  |  | 
镍铬合金 | 1 | S |  |  | 
导体的电阻与长度有关。
材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大。
实验1的结论：

## Slide 12
2．探究电阻与导体横截面积的关系

## Slide 13
实验2：电阻与导体横截面积是否有关
材料 | 长度 （m） | 横截面积 （mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 1 | S |  |  | 
镍铬合金 | 1 | 2S |  |  | 
导体的电阻与横截面积有关；
材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻越小。
实验2的结论：

## Slide 14
实验3：电阻还与温度有关
灯丝
A
加热

## Slide 15
在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大，导电性能较弱。右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。

## Slide 16: 做一做
1．一个导体接在3伏的电源上，电阻大小为10欧，若从电路中取下这个导体，导体的电阻值为_______欧。
解析：
电阻大小为10欧，是这个导体本身的属性，与导体是否连在电路中，两端是否有电压，其中是否有电流都无关。

## Slide 17: 练一练
2．简要回答下列问题：
（1）高压线的绝缘子（如图）为什么用陶瓷材料而不用玻璃？

## Slide 18: 练一练
（2）铁比铜便宜，为什么家庭电路中用铜导线而不用铁导线？
（3）为什么不能用湿手操作电器？
3. A、B两根完全一样的导线，长度都是1 m。把A剪去一半，剩下的一半跟B相比，哪个电阻大？把A剩下的一半再拉长到 1 m跟B相比，哪个电阻大？

## Slide 19: 课堂小结
1．物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
3．电阻是导体本身的性质。它的大小取决于导体的材料、长度、横截面积，还受温度影响。
2．电阻的单位是欧姆，简称欧，符号Ω。

## Slide 20
齐河县第四中学
张 泉