## Slide 1
给你一个电源、两盏灯、一个开关，要想让两盏灯都发光，有几种接法？

## Slide 4
第三节 串联和并联

## Slide 5
一、串联电路
把元件逐个依次连接起来形成的电路
串联电路的特点:
电流只有一条路径，通过一个元件的电流同时也通过另一个，各用电器同时工作；电路中只需要一个开关，且开关的位置对电路没有影响。

## Slide 6
二、并联电路
把元件并列地连接起来形成的电路
并联电路的特点:
干路的开关控制整个干路，支路的开关只控制本支路。
电流有两条（或多条）路径；
各用电器可以独立工作；
电路有支路和干路之分；

## Slide 7
开关控制整个电路，开关位置对它的控制作用没有影响。
干路开关控制整个电路，支路开关只控制它所在的那条支路。
只有一条路径，一条回路。
有多条支路，多个回路。
电流
路径
串联电路
并联电路
开关
作用
串、并联电路区别
L2
L1
S1
S2
S

## Slide 8
串联 电路
并联 电路
用电器间是否相互干扰
各用电器互相干扰，若其中一个断开，其他用电器无法工作。
各用电器互不干扰，若其中一个断开，其他用电器照常工作。
串、并联电路区别
L2
L1
S1
S2
S

## Slide 10
电路 | 电路图 | 连接特点 | 电流路径 | 开关的作用 | 用电器工作情况
串联 |  | 首尾相连 | 只有一条通路 | 控制所有用电器 | 互相影响
并联 |  | 首尾相连尾尾相连 | 若干条通路 | 干路开关控制所有用电器，支路开关只控制它所在支路用电器 | 互不影响
L1
L2
S
串、并联电路总结
L2
L1
S1
S2
S

## Slide 11
1. 如果电路中有两个用电器,下列说法中正确的是:[ ]
A、闭合开关S后,两灯同时亮的一定是串联.
B、闭合开关S后,两灯同时亮的一定是并联.
C、闭合开关S后,两灯同时亮的可能是并联,也可能是串联.
D、条件不足,无法判定.
C

## Slide 12
2、如下图所示的电路叫 电路,图中开关S1用来控制 ,开关S2用来控制 ,而开关S接在 路中,它可以同时控制 .在图中用铅笔标出电路中的电流方向.(开关都闭合后).
干
并联
L1
L2
L1、L2
S
S1
S2
L1
L2

## Slide 13
3、完成电路的连接，应注意哪些问题？
(1)要按照一定的顺序进行连接。根据实际要求连接电路，可以从电池的正极开始，依次连接开关、用电器，最后连接电池的负极，也可以从电池的负极开始，依次连接开关、用电器，最后连接电池的正极。
(2)各元件与导线间的连接要牢靠。如果导线的芯线或元件的接头处有锈，要除锈后再连接；当导线与接线柱绞接时，要沿着螺帽旋紧的方向缠绕，不然的话，在旋紧螺帽时，导线可能被挤出来。
(3)在连接过程中，开关应该始终处于断开状态。电路连接好了，经检查无误，试触后方可闭合开关。
(4)连接电路时，一定要防止用导线直接把电源的正、负极连接起来（这叫做电源短路，这样会损坏电源）。

## Slide 14
4、马路上的路灯，傍晚时同时开亮，天明时同时熄灭，请判断这些灯是串联的还是并联的？
因为有时发现某些路灯不亮（坏）了，而其余的灯仍然亮着，各个路灯互不影响，所以街道上的路灯是并联．
L1,L3
串
L2 L3
并
  5、如图1所示，当S1，S2断开时，能亮的灯是 ，它们是 联的。当S1，S2闭合时，能亮的灯是 ，它们是 联的。当S1闭合、S2断开时，能亮的灯是 。
L3

## Slide 15
三、生活中的电路

## Slide 19
1．家中的电灯、电视机、电冰箱、洗衣机之间的连接方法 [ ] A．都是串联的； B．都是并联的。
C．有并联，也有串联的；
2．有三只相同的灯泡组成的电路，如果其中一只灯泡突然熄灭，那么下面说法中正确的是 [ ] A．如果电路是串联电路，另外两只灯泡一定正常发光； B．如果电路是并联电路，另外两只灯泡一定也熄灭； C．如果电路是串联电路，另外两只灯泡一定也熄灭。
B
C

## Slide 20
1．马路上的路灯看上去是排成一串串的，所以它们的连接方法是串联。 （ ）
2．几个灯泡接入电路中，只要有一个灯泡不发光，则其他几个灯泡也一定不发光。（ ）
3．在并联电路的干路上接一开关就能控制所有支路上用电器的工作情况。 （ ）
4．小彩色灯泡接成一串，通电后发光，拿去一只灯泡其余均同时熄灭，这些灯泡是串联的。 （ ）

## Slide 21
动手动脑学物理
电路图

## Slide 22
动手动脑学物理

## Slide 23
动手动脑学物理

## Slide 24
动手动脑学物理

## Slide 25
动手动脑学物理

## Slide 26
6．开关闭合后，会出现什么情况？改一根线，使它成为并联电路。

## Slide 27
连接方式 | 电流路径 | 工作特点 | 开关控制
1个
用电器独立工作互不影响
开关控制整个电路，与位置无关
多个
用电器同时工作相互影响
干路开关控制整个电路，支路开关控制所在支路
串联电路和并联电路
L2
L1
L2
L1
s
课堂小结