## Slide 1: 第15章 第4节 电流的测量
人民教育出版社 九年级物理

## Slide 2: 我想对十年前的自己说：珍惜青春
每日励志
QQ:527494284

## Slide 3: 想一想
1．电流（I）：表示电流强弱的物理量。
2．单位：安培，简称安，符号是A。
电流的常用单位：
毫安（mA） 1 mA=10-3 A
微安（mA） 1 mA =10-6 A
你认为电力机车和手机工作时的电流有什么不同？
一、电流的强弱

## Slide 5: 二、电流的测量
刻度盘
数值单位
指针
调零螺母
正接线柱
负接线柱
量程为0～0.6 A
量程为0～3 A
1. 电流表：测量电流的仪器。
A
+
－
认识电流表
电流表的电路符号

## Slide 6
2. 电流表的连接：
（1）电流表必须和被测的用电器串联。
（2）电流必须从正接线柱流入，从负接线柱流出。
（3）必须正确选择量程。
（4）不允许把电流表直接连到电源的两极！

## Slide 7: 练一练
以下电路中，电流表连接方法正确的是（ ）
A
A
A
A
B
A
A
C
D

## Slide 8
3. 电流表的读数：
（1）明确所选电流表的量程；
（2）确定电流表的分度值；
（3）由指针位置读出示数。
0~0.6 A
0~3 A
0.02 A
0.1 A
量程
分度值

## Slide 9: 练一练
请读出下列电流表的示数。
0.58 A
1.4 A

## Slide 10
4. 练习使用电流表测量电路中的电流
（1）画出实验电路图；
（2）按电路图连接实验器材；
（3）进行实验。
提示：为避免电流过大损坏电流表，在不能事先估算电流的情况下，要先闭合开关然后迅速断开（叫做“试触”），看看在开关闭合的瞬间指针的偏转是否在最大测量值之内。
实验1

## Slide 11
S
L
A
S
L
A
实验2
改变电流表在电路中的位置，比较电流表两次示数。
想一想，两次电流表的示数相同说明什么？

## Slide 12: 练一练
1．连接实物图，要求两灯并联，开关控制两盏灯，电流表测灯L2的电流（约0.5 A），并画出电路图。
L2
L1
S
L2
L1
A

## Slide 13: 练一练
2．根据所给电路图连接实物图。
L2
L1
L2
L1
A1
A2
A2
A1

## Slide 14: 练一练
3．开关控制 ，电流表A1 测 的电流，电流表A2 测 的电流。再画出电路图。
干路
L1
干路
L2
L1
A2
A1
L2
L1
A2
A1

## Slide 15: 课堂小结
电流
的强弱
电流
的测量

## Slide 16
齐河县第四中学
张 泉
QQ:527494284 jmaf@live.cn