电路设计练习

1.投影仪的灯泡功率很大，故配有风扇进行散热.使用投影仪时，先闭合开关S1，风扇转动，再闭合开关S2，灯泡发光；若只闭合开关S2，灯泡不发光，请画出电路图.

2.居民楼道里的灯是由“光控”开关和“声控”开关同时控制的，“光控”开关在天黑时自动闭合，天亮时自动断开；“声控”开关在有响声时自动闭合，没声响时自动断开.请在图中正确连线，设计一个只有在夜间且有声音时灯才亮的楼道自动控制电路.

3.小明发现一个如图所示的盒子，面板上有四个接线柱、一个灯泡和一个开关.他发现，闭合开关时灯泡能发光，断开开关时灯熄灭.老师告诉他BC间有个电源，另外电路中还有个电阻，于是他用一个电流表和两根导线进行探究盒内电路：

（1）断开开关，将电流表的a端固定到A接线柱上

（2）将电流表b端接到B接线柱上，灯不亮，电流表示数为0

（3）将电流表b端接到C接线柱上，灯较亮，电流表有示数

（4）将电流表b端接到D接线柱上，灯较暗，电流表示数减小

请你替小明画出盒内电路。

4. .如图，家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。在实际使用中发现：当开关闭合时，只有照明灯发光；开关断开时，照明灯熄灭，指示灯会发出微弱的光，以便夜间显示开关的位置。根据这种控制特性，能正确表示照明灯（甲）和指示灯（乙）连接的电路图是（  ）

5.某同学在探究电流与电阻关系时，用到如下器材：电源、电流表、电压表滑动变阻器、开关各一个，导线若干，不同定值电阻若干.但是粗心的他少领了一只电压表，多领了一只

电流表，你能帮他设计一个电路使该实验仍能完成.

6.如图，暗盒内有若干规格相同的小彩灯并联后接到暗盒外的电源上，为了判断小彩灯的数目，现提供一只与暗盒内彩灯规格相同的小彩灯、两只电流表和导线，设计电路完成任务.

7: 老师给大家一个密封的箱子,告诉大家箱内有一个电源和一个定值电阻,如图,现在提供给大家一个量程合适的电流表, 阻值已知的定值电阻R0一个,开关（一个）,导线若干,让大家在不破坏箱子的情况下,只接一次电路测出电源电压.

8. 小明设计一拉力计，如图。硬质弹簧右端和金属滑片P固定在一起（弹簧电阻不计，P与R1间摩擦不计）定值电阻R0=5Ω，ab是一根长5cm电阻为25Ω的均匀电阻丝，电源电压为3.0V，电流表量程为0～0.6A，当不拉环时，滑片刚好位于a端，已知弹簧伸长量与拉力关系如图。

（1）改装后的拉力计的零刻度线在电流表表盘的什么位置？

（2）通过计算说明电流表表盘上0.6A处应标多少？

（3）分析拉力计表盘刻度是否均匀？

参考答案

1．

2．

3．

4．D

5．

6．

或

7．

8．（1）0.1A    (2)500N    (3)不均匀