中考复习《电功和电热》专题训练

『考点指津』

本专题为电功和电热，知识掌握基本要求：

知道电功率的物理意义；能求出用电器的实际功率和额定功率；会用“伏安法”测用电器的电功率；会读出电能表示数；能运用电能的有关公式求电能；了解电能和其它能的转化；能够正确画出家庭电路的电路图；知道家庭电路中电流过大原因；掌握安全用电常识；会进行电路故障的判断分析。

中考命题热点：

会求用电器的实际功率及额定功率；测用电器的电功率的实验；会求电流通过用电器所消耗的电能；识别电能与其它能量间的转化等；家庭电路中用电器正确连接；会判断电路故障及生活用电中的电能计算。

『练习测试』

一、填空题

1．小兰的奶奶觉得家里的电褥子太热了，小兰就把电褥子的电阻线截掉一小段，这样电褥子在使用时就         热了。（填“不”或“更”）

2．某家用电能表上标有“220V 10A 3000R／kWh”字样，当家中用电器全部工作时，电能表1min转了60转，由此可估算出该家所有用电器的总功率为       W；若该家全部用电器工作时的总电流不超过电能表的额定电流，还可以再增加        W以下的用电器。

3．把标有“6V 3W”和“6V 6W”的两盏电灯串联后接入电路中，如果让其中一盏灯正常发光，另一盏灯的实际功率不超过额定功率，则该电路两端的电压应为         V，两灯消耗的实际总功率为         W。

4．如图13-1所示，已知电源电压保持4．5V不变，电压表量程0～3V，滑动变阻器R的最大阻值20Ω，小灯泡L标有“2．5V  1．25W”的字样。闭合开关后，当小灯泡正常发光时，它的阻值为        Ω，滑动变阻器接入电路的阻值为        Ω。若小灯泡的电阻不变，在此电路中小灯泡工作时的最小功率为       W。

5．小明家中有40W日光灯5盏，25W白炽灯4盏，100W彩电、1200W空调、700W电饭锅、1000W电水壶各一只，他应选择额定电流等于或稍大于        A的熔丝接在进户线上。目前我市已实行新的分时电价政策，8∶00到21∶00电价为0．55元／度，其余时间电价为0．30元／度，若他家平均每天用电水壶烧水1h，小明将烧水时间由中午改在21∶00以后。这样，一个月（30天）他家能节约电费        元。

6．如图13-2所示，电源电压为6V且保持不变，电阻R的阻值为30Ω，滑动变阻器R’的阻值变化范围为0～24Ω。电流表的量程为0．6A．当开关S闭合后，滑动变阻器接入电路的阻值允许调至的最小值为      Ω。滑动变阻器消耗的最小功率为      W。

7．某台电饭锅说明书中所列主要数据如表：

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 440W |
| 额定容积 | 2.0L |
| 额定煮米量 | 0.7kg |

（1）这台电饭锅在额定电压下使用，通过的电流是________A。

（2）电饭锅正常工作15min消耗电能         kw·h，产生的热量是           。

二、选择题

8．有两盏正在使用的白炽灯泡甲和乙。若乙灯比甲灯亮，则（    ）

A．乙灯的灯丝电阻一定比甲灯的大

B．乙灯两端的电压一定比甲灯两端的大

C．电流通过乙灯做的功一定比甲灯的多

D．相同时间内乙灯消耗的电能一定比通过甲灯的多

9．在图13-3所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，调节滑动变阻器滑片P的位置，当灯泡L恰好正常发光时，电流表A的示数为0．5A，电压表V的示数为2V，则关于该电路，下述判断正确的是（    ）

A．电源电压是2V 　　B．灯泡的额定功率是1W

C．若滑片再向右滑动，灯泡有可能被烧毁

D．若滑片再向右滑动，电流表示数将减小，电压表示数将增大

10．如果加在定值电阻两端的电压从8V增加到10V时，通过定值电阻的电流相应变化了0．2A，则该定值电阻所消耗的电功率的变化量是（    ）

A．0．4W　　B．2．8W　　C．3．2W　　D．3．6W

11．如图13-4是伏安法测小灯泡电阻、功率的实验电路图。小灯泡正常工作时，两电表的示数如图所示，则下列说法中不正确的是（    ）

A．在连接电路时，应将开关断开，并将变阻器阻值调至最大值

B．小灯泡的额定功率为0．72W，此时的电阻为8Ω

C．如果将滑片P向a端滑动，则电压表的示数将变大

D．如果将滑片P向b端滑动，则小灯泡的实际功率将大于额定功率

12．小明家新买一规格为“800W”的电热水壶，他经过几次使用后发现：晚饭后烧开一壶水总比早晨烧开一壶水所用的时间长，你认为主要原因是（    ）

A．晚间电热水壶两端电压低于早晨电热水壶两端电压

B．晚间大气压升高，水的涨点升高，需要的热量比早晨高

C．晚间环境温度比早晨温度偏低

D．晚间烧水的热量散失比早晨多

13．如图13-5所示，电源电压不变，定值电阻R的阻值为18Ω。有四只白炽灯泡L1、L2、L3、L4，它们的规格分别为“3V2W”、“6V2W”、“12V2W”、“24V2W”。当把它们分别接在电路中的M、N两端时，实际功率最大的是（    ）

A．L1 　　B．L2　　C．L3　　D．L4

14．电工师傅常用一只标有“220V 40W”的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如图13-6所示。当只闭合S、S1时L0不亮；当只闭合S、S2时，L0和L2都呈暗红色；当只闭合S、S3时，L0正常发光。由此可以判断（    ）

A．L1所在的支路短路　　B．L2所在的支路断路

C．L3所在的支路短路　　D．各支路均完好

三、实验与探究题

15．晚上，婷婷自己在家，她把空调、电视机都开着，厨房里的微波炉正在加热中午剩下的“比萨”饼，“对了！再用电热水壶烧点水喝吧。”婷婷刚一插上电水壶，家里的保险丝就断了，请回答以下问题：

（1）电热水壶是利用电流的         效应工作的，它工作时将电能转化成      能，婷婷家里保险丝断熔断的原因是                        ；

（2）在黑暗中，婷婷想：为什么电热水壶可以将水烧开，而与它相连的导线却一点也不热？答：因为电热水壶和导线    联（选填“串”或“并”），通过它们的电流       （选填“相等”或“不相等”），电热水壶的电阻比导线        （选填“大”或“小”），根据公式            可知，当          一定时，电流产生的热量与导体的电阻成正比例，因此电热水壶可以将水烧开，而与它相连的导线却一点也不热；

（3）婷婷修好了保险丝，婷婷想知道电热水壶的有关问题，她找出了说明书，数据如下：

| 型 号 | 额定电压 | 额定功率 | 加热方式 | 壶体容积 | 外 形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCJ-27 | 220V | 600W | 电发热 | 800mL | 170×170×195cm3 |

请帮婷婷计算一下电热水壶正常工作时的电流和电阻，如果烧开一壶水大概要15min，那么烧开一壶水需要消耗              J电能？

16．小明同学在“测定小灯泡的功率”的实验中，所用小灯泡的额定电压是2．5V，电路原理图和实物图如图13-7所示。按实验要求，他测出了一组实验数据，并记录了小灯泡亮度的变化情况，结果如下表所示：

| 电压/V | 2.00 | 2.50 | 2.80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流/A | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| 亮度变化 | 暗→亮 |

（1）请你用笔画线代替导线，将实物图连接完整，则小灯泡额定功率是      W。

（2）闭合开关，接通电路后，电流表、电压表工作正常，示数均不为零。移动滑动变阻器滑片，发现电流表和电压表指针不随着发生变化，则可能的原因是                     。

（3）改正电路后进行实验，测得某次实验结果如图13-8所示，此时电流表的示数为       A，电压表的示数为        V。

（4）在实验（3）中，你认为该同学的实验操作不妥之处是                         ，改进的办法是                 。还可以发现小灯泡的电阻随温度的升高而          。

（5）小明完成实验整理好器材离开后，他的伙伴小刚接着做同样的实验，小刚合理地连接好电路，并按正确的顺序操作，但闭合开关后灯不亮，聪明的小刚猜想有下面几种可能：A．可能是灯丝断了；B．可能是变阻器断路；C．可能是小灯泡短路；D．可能是电流表断路。

根据小刚的猜想，借助图中电流表和电压表验证小刚的猜想，将电压表、电流表示数情况填入下表。

| 猜想 | 电流表的读数将 | 电压表的读数将 |
| --- | --- | --- |
| 如果A成立 |  |  |
| 如果C成立 |  |  |

（6）小刚解决疑问后，忽然发现电压表0～3V档量程已损坏，小刚仍想测出小灯泡的额定功率。他仔细观察电路，发现电源电压为6V，请你帮小刚设计一个电路，把电路图画在虚线框内。按照新设计的电路图，在测定小灯泡的额定功率时，应调节滑动变阻器，使电压表读数为        V。

四、计算与应用题

17．在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与两端电压的关系如图13-9所示。

（1）由图可知，元件         中的电流与它两端电压之间的关系遵循欧姆定律。

（2）将A和B并联后接在电压为2．0V的电源两端，求元件A的电功率及通过A和B的总电流。

18．摩托车有左、右两个转向灯L左、L右，它们的规格均为“6V 9W”，仪表上另有转向指示灯L，规格为“6V 1W”，电源电压为6V。当开关拨至左边时，L左正常发光，提醒行人摩托车将要往左转，而另一侧的L右与L组成如图13-10所示的电路，L发光用来提示司机L左亮了，但此时L右不发光，把开关拨至右边时的道理和左边一样。求：

（1）分别求出转向指示灯L和转向灯L左、L右正常工作时的电阻；

（2）求出图13-10中通过L右和L的电流（不计温度对灯丝电阻的影响）

（3）图13-10中，L右虽有电流通过，但不发光，试通过计算说明此时L右不发光的原因。

19．下表是某电辅式太阳能热水器的部分参数，夏天用温度为20℃的水将保温桶充满．假设热水器接收到的太阳能有50%被水吸收，在最好的日光充分照射下，试求：

| 保温桶容积L | 150 |
| --- | --- |
| 采光面积 | 2.5 |
| 水温(℃) | 夏天 | 45—90 |
|  | 冬天 | 40—60 |
| 电热管 | 220V 2000W |

（1）当水温恰好达到最高时，需要多少太阳能？

（2）若晚间无阳光时用电热管加热，达到同样要求，在电热管不计热量损失的情况下需热多长时间？

（3）请简要说出一条太阳能热水器的优点。

参考答案

一、填空题

1．更　　2．1200  1000　　3．9　　4．5　4．5  4  0．5

5．15　7．5　　6．15　1．5　　7．2  0．11　3．96×105J

二、选择题

8．D　　9．B　　10．D　　11．D　　12．A　　13．B　　14．C

三、实验与探究题

15．（1）热  内   电路中总功率过大；（2）串  相等  大  Q=I2Rt  电流、通电时间；（3）5．4×105。

16．（1）图略  0．75；（2）滑动变阻器连接错误，没有变阻作用；（3）0．2　1．2；（4）电流表量程选错了  把电流表换用0～0．6A的量程；

（5）

| 猜想 | 电流表的读数将 | 电压表的读数将 |
| --- | --- | --- |
| 如果A成立 | 为0 | 接近电源电压 |
| 如果C成立 | 较大 | 为0 |

（6）略

四、计算与应用题

17．（1）A；（2）0．8W  0．7A。

18．（1）转向指示灯电阻：

正常工作时的电阻：

（2）通过和L的电流：

（3）的实际功率：

∵的实际功率远远小于额定功率  故虽有电流通过，但不发光。

19．（1）8．82×107J；（2）6．125h；（3）节能；无污染。

本资料由《七彩教育网》www.7caiedu.cn 提供！