江苏省苏州工业园区星港学校2011-2012学年第一学期教学调研卷九年级物理

1. 如图1所示,林雨将两只鸡蛋举高2米，所做的功最接近于：

A. 2 J        	B. 0.2 J

C. 0.02J          	D. 20 J

2．图2机械中，属于费力杠杆的是：

A、起子		      B、道钉撬		      C、筷子		   D、钢丝钳

3．下列说法中错误的是：

A.使用费力杠杆可以省距离    B. 使用杠杆一定省力

C. 使用省力杠杆一定费距离   D.既省力，又省距离的杠杆是没有的

4．工厂为了搬运一个笨重的机器进入车间，某工人设计了下图4所示的四种方案（机器下方的小圆表示并排放置的圆型钢管的根截面），其中最省力的方案是：

5. 如图5轻质杠杆，AO小于BO．在A、B两端悬挂重物G1和

G2后杠杆平衡．若将G1和G2同时向支点O移动相同的距离，则：

A. 杠杆仍保持平衡      	B. 杠杆的A端向下倾斜

C. 杠杆的B端向下倾斜 	D. 无法判断

6.下列说法中正确的是：

A. 机械效率越高，机械做功一定越快  	B. 做功越多的机械，机械效率一定越高

C. 功率越大的机械做功一定越多       D. 做功越快的机械，功率一定越大

7. 如图7所示为运动员投掷铅球的过程示意图,下列有关说法错误的是：

A. 在a到b的过程中，运动员对铅球做了功

B. 在b到c的过程中，运动员对铅球没有做功

C. 在c到d的过程中，没有力对铅球做功

D. 在a到d的过程中，铅球的运动状态在不断的变化

8. 两名运动员,甲比乙高,如果他们举起相同质量的杠铃所用时间相等,如图8则：

A. 甲做功较多，功率较大

B. 甲做功较多，功率较小

C. 甲做功较多，甲、乙功率相等

D. 甲、乙做功相等，乙的功率较大

9. 如图9，是工人师傅往高处运送货物的两种方法。物重均为500N，滑轮重均为10N，不计摩擦和绳重，下列说法正确的是:

A. 甲图中的拉力等于乙图中的拉力

B. 甲图中的拉力小于乙图中的拉力

C. 甲图中的机械效率小于乙图中的机械效率

D. 甲图中的机械效率大于乙图中的机械效率

10.在一次体育课上，甲乙两同学进行爬竿比赛，甲从某一位置匀速爬到竿顶用时9S，乙从同一位置匀速爬到竿顶用时10S，若甲乙两人体重之比是4：5，则他们爬竿的功率之比是P甲：P乙是（      ）

A。 4：3    B。 3：2     C 。4：9      D。 8：9

11．如图11所示，杠杆在水平方向处于静止状态，O是支点，AB＝20cm，BO＝30cm，物体重90N，在A点用力，它的大小和方向是：

A．135N，竖直向上     B.54N，竖直向下

C．60N，竖直向上      D. 54N，竖直向上

12．一根粗细均匀的铁丝，支点在中间时保持平衡，现将B端一部分铁丝   向下弯曲，如图12所示则这时铁丝将：

A. 仍然平衡     	B.  A端下沉    C.  B端下沉	   D. 无法确定

二、填空题(每空1分,共25分)

13．功率是表示物体做功的           物理量。人骑自行车的功率约为80W，物理意义是：                                                。

14、2008年北京奥运会，将会有一广东籍举重运动员为国争光，让我们一起来设想他夺得挺举冠军的场面：在0.8s内用1000N的力把杠铃举高1.3m到胸前，这一过程他做了

J的功；然后将杠铃在胸前停了4s,这一过程他做功为           J, 最后，用极强的爆发力（大约为1400N）用了0.2s将杠铃再举高0.5m到头顶,这一过程他做功的功率为            W。

15、用40牛的水平拉力拉着重为100牛的小车沿水平面做匀速直线运动，小车所受的阻力是___________N；若小车运动速度是5米／秒，则拉力的功率是___________W．

16．图16中，如果不计摩擦，重物重为180N，每个滑轮重30N，在匀速吊起重物的过程中，作用在绳子自由端的拉力F为        N。滑轮组的机械效率为          。

17．如图17，用撬棒撬起石头，向上向下用力都可以，谁更省力？        。（F上或F下）

18．如图18所示，作用在杠杆左端且始终与杠杆垂直的力F，将杠杆由水平位置OA缓慢拉至OB，则在这个过程中力F将            (变大/变小/不变)。

19. 两台机器的实际功率之比为5:1,则做同样的功所需的时间之比是________;

20. 利用定滑轮提起重物，沿着如图20所示方向的F1、F2、F3来施力拉绳子时拉力大小的关系是F1______ F2______ F3(以上两空选填“＝”或“≠”)，这是因为F1、F2、F3的力臂________(选填“相等”或“不等”)。

21. 杠杆的应用非常厂泛，如图21所示的两种剪刀，正常使用时属于省力杠杆的是_____剪刀（填甲、乙）根据功的原理，使用这两处剪刀都不能省______。

22．如图22是某风景区的一段盘山公路，之所以要把上山的公路修成这般模样，是因为盘山公路相当于简单机械中的_______，使用它可以_______。

23. 如图23所示，物体 A 和 B 的质量相等（滑轮重力、绳与滑轮间摩擦不计），当分别用力匀速提升物体A和B时，FA︰FB=        。

24．钓鱼时，钓鱼竿可看成一根杠杆，如图24，它是一个________杠杆，其支点位于图中的________点．要使钓起鱼时省力一些，则钓鱼者两只手之间的距离应________一些（填增大或减小）．

25、图25为甲乙两台功率一定的机器做功时所得出的做功与时间的关系图像，由图可知，_________机器的功率较大；做相同的功，_______机器所用的时间少。

三、作图题(每题2分,共8分)

26．如图26所示，杠杆OA在力F1、F2的作用下处于静止状态，l2是力F2的力臂，在图中画出F1的力臂和阻力F2。

27、一个均匀的圆柱形木柱，直立在水平地面上，其截面如图所示，现欲使木柱的C点稍离地面（以D点为支点），应在木柱上的哪一个点施加力，才能使施加的力最小，请在

图27上画出这个最小的力F。

28. 如图28所示的剪刀就是杠杆.请画出这把剪刀的动力F1的力臂l1,和这根杠杆上B

点所受阻力F2的大致方向.

29. 如图29所示要用滑轮组将陷入泥潭的汽车拉出,请在图中画出最省力的绳子绕法.

四、实验探究题(每空1分，共23分)

30. 在“探究杠杆的平衡条件”实验中，应先调节杠杆两端的平衡螺母，使杠杆在

位置平衡，这样做是为了使杠杆的         在支点上；挂上钩码后再调节杠杆两端的平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡，目的是                     ；如发现杠杆左端偏高，则可将右端的平衡螺母向      调节，或将左端的平衡螺母向       调节.

上图30是小明同学三次实验的情景，实验时所用的每个钩码重0.5N，杠杆上每一格长5cm，部分实验数据已记录在下表中.

| 实验次数 | 动力F1 / N | 动力臂L1 / cm | 阻力F2 / N | 阻力臂L2 / cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 10 | 1 |  |
| 2 | 1 | 20 |  | 10 |
| 3 | 1 | 20 | 1.5 | 10 |

(1) 将表格中的实验数据补充完整.

(2) 小明的第3次实验存在错误，其错误是       __________________________.

(3)实验中多次测量的目的是     __________________________        。

31.某同学在做“测定滑轮组机械效率”的实验中

（1）他所准备的实验器材有：滑轮，细绳，铁架台，刻度尺，还需       和

（2）实验中需要测的物理量有          、           、            、

（3）该同学实验时，记录的数据在表格中，请认真填写所缺少的部分

| 物重/N | 物体提高的高度/m | 弹簧测力计读数/N | 绳自由端拉动距离/m | 有用功/J | 总功/J | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.15 | 20 | 0.45 |  |  |  |

（4）根据表中数据，在图31中画出该同学实验时滑轮组的连接置图。

（5）实验中弹簧测力计应该做            运动。

（6）同学乙观察并分析了甲的实验后，认为甲的实验中，可少用一种器材，少测两个数据也能测出滑轮组的机械效率，通过和甲讨论

并经过老师的认定，他的方案是可行的，请你分析一下，去掉的

器材是什么？少测哪两个数据？

答：去掉                         ；

少测两个数据是                ，                  。

五、计算题(每小题2分，共20分)

32. 电动自行车轻便、安全、无污染，很受人们喜爱。某同学在双休日骑电动自行车到海滨、连岛观光，途经全长7000m、被人们称之为“神州第一堤”的连云港拦海大堤。若电动自行车以18km/h的速度匀速行驶，电动自行车牵引力的功率为150W。求：

（1）该同学通过大堤全程所需的时间；

（2）电动自行车通过大堤全程牵引力所做的功；

（3）电动自行车的牵引力。

33、如图所示，拉力F=80N，物体重G=120N，若绳子自由端匀速拉动的距离s=4m，物体被提高的距离h=2m，求：

（1）有用功；

（2）拉力所做的总功W总；

（3）该滑轮组的机械效率η。

34．如图34所示，是某建筑工地所用的起重机的吊臂上的滑轮组，由电动机向滑轮组提供动力。若用该滑轮组匀速提升质量为500kg的物体，在重物上升0.8m的过程中，拉力F的2000N，

求：（1）滑轮组做的有用功为多少？（g=10N/kg）

（2）提升的重物所做总功是多少？

（3）吊车滑轮组的机械效率是多大？

（4）不计滑轮轴承间及与绳子间的摩擦，则动滑轮重多少？

# Text boxes

图1

图2

图4

图5

图7

图8

图9

图11

图11

图12

图17

图16

图18

图20

图24

图23

图22

图21

图25

图27

图26

1

图29

图28

图30

图31

F

G

图34