专题训练十一     电路初探

考点指津

本专题为电路初探，知识掌握基本要求：

能识别常见的串联、并联电路、会根据电路连接画出电路图和由电路图连接实物电路；理解电流、电压、电阻的概念，知道这些物理量的单位；知道决定电阻大小的因素；会正确使用电流表、电压表和滑动变阻器；知道串联电路中电流、电压、电阻的特点，能够进行有关计算；知道并联电路中电流、电压、电阻的特点，能够进行相关计算．

中考命题热点：

识别串联、并联电路及电路的状态；会画简单的电路图和电路连接；基本概念的理解；能正确使用电流表、电压表以及滑动变阻器；串联电路中总电压与各部分电压的关系；总电阻与各电阻关系；并联电路干路电流与支路电流、总电阻与支路电阻的关系．

练习测试

一、填空题

1．滑动变阻器是通过改变                   来改变电阻的. 如图甲所示，当滑片向C断移动时，它的电阻值             （填“变大”、“变小”或“不变”）. 电阻箱是一种能够表示出电阻值的变阻器，如图乙中电阻箱的读数是          Ω.

2．如图11-2所示的电路里，在圆圈a、b、c上连接适当电表，使灯L1和L2并联且能发光，那么a应是        表；b是         表；c是           表．

3．某同学在做“用电流表测电流”的实验中，所用电路11-3如图甲所示，按电路图正确连接电路并接通开关S后，电流表A1、A2的计数如图乙，则A1读数是        A；A2的读数是        A；那么R1：R2=           ．

4．某同学用有两个量程为电压表（0~3V和0~15V）测两节干电池串联组成的电池组电压，记录是10V．他出现错误的原因是______________，实际电压应是        ．

5．如图11-4所示，若滑动变阻器的滑P向C端滑动时，小灯泡变亮，说明滑动变阻器的接线柱           和        接到电路的M、N两端．

6．手边有一根1m长的均匀合金电阻丝，加在它两端电压为6V时，通过的电流为0.24A．现在要截取阻值为10Ω的一段，则应截取______cm长的一段．

7．某导体接在电压为3V的电路中，通过它的电流为0.15A，若把它接在6V电路中，导体的电阻为______Ω．

8．如图11-5电路中，闭合开关，若在电路a、b两处接入电流表，其读数分别是2.3A，1.6A，则将电流表接在C处时，其读数应为       A．

9．如图11-6所示的电路，电源电压为6V，电压表Vl的示数为Ul=1.5V，则电压表V2的示数U2=       ．

二、选择题

10．在图11-7所示的几种电路中，电流表只测L2电流的是       （    ）

11．在图11-8所示的电路中，电压U 不变，开关K闭合后，下列说法正确的是                      （   ）

A．电流表的读数增大        B．电流表的读数减小

C．电压表的读数增大       D．电压表的读数减小

12．在图11-9a所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图11-9b所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为：   （    ）

A．4.8V，1.2V        B．6V，1.2V

C．1.2V，6V          D．1.2V，4.8V

13．给你两根长度相同但横截面积不同的镍铬合金线、一个电源、一只电流表、一只滑动变阻器、一个开关、若干根导线，现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系．由上述实验器材，可以完成的研究课题是（     ）

A．只有①         B．只有②          C．①和②         D．①、②和③

14．如图11-10的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为3.4V．那么下列说法中不正确的是   (     )

A. 可知电源电压为6V

B．可知L1两端电压为2.6V

C．将电压表V2换成电流表，则L1亮，L2不亮

D．将电压表V2换成电流表，则L1与L2并联，电流表测干路上的电流

三、实验与探究题

15．如图11-11所示，是小强和小华两位同学做“用滑动变阻器改变电流”实验时连接的电路．其中，小灯泡两端的电压不能超过2.5V，通过的电流不得超过0.3A；滑动变阻器标有“20Ω、1A”字样．

(1)滑动变阻器上标着“20Ω、1A”的含义是          ；

(2)小强同学正准备闭合开关实验时，小华同学发现实验电路连接存在错误或不恰当之处，及时阻止小强的操作．请你指出电路连接的错误或不恰当之处：

a．                                            ；

b．                                            ；

c．                                            ．

16．给你下列器材：一只红灯泡、一只绿灯泡、一只电铃、一个电池组、两只开关S1和S2，若干导线；请按要求设计一个报警电路，要求是：合上开关S1时，绿灯亮，表示平安，合上开关S2时，电铃响同时红灯亮，表示有情况，请你根据上述要求在方框中画出电路图．

| 电流表指针的偏转角度 | 量程为0～0.6A电流表的读数 | 百分误差 |
| --- | --- | --- |
| 满刻度 | 0.60A | 2.5% |
| 满刻度的二分之一 | 0.30A | 5.0% |
| 满刻度三分之一 | 0.20A | 7.5% |
| 满刻度四分之一 | 0.15A | 10% |
| 满刻度十分之一 | 0.06A | 25% |
| 满刻度二十分之一 | 0.03A |  |

17．我们知道，测量时总存在误差，通常将测量值与真实值之差叫做绝对误差．初中电学实验中所用电流表的准确度等级—般是2.5级的．2.5级电流表的含义是，用该电流表测量时的最大绝对误差不超过满刻度值的2.5％．右表给出了用2.5级电流表测量电流时，电流表指针的偏转角度与百分误差(即最大绝对误差与电流表读数之比的百分数)之间的关系．

（1）上表中的最后一空处相应的百分误差应是__________％.

（2）从上表中的数据可以看出，该电流表的指针偏转的角度越大，百分误差________(选填“越大”“越小”或“不变”)．

（3）如果用准确度等级是2.5级的电流表进行测量时要求百分误差小于3.75%．则该电流表指针的偏转角度应大于满刻度的_________．

18．如图11-13所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置．

（1）图中虚线框内的装置相当于简单机械中的_____________；

（2）图中R是电学中的什么元件_         ___；

（3）油量表是用______________表改装的；

（4）当油箱中的浮标向上运动时，R的电阻值将        ，对电流的阻碍作用将       ，此时电路中的电流将        ．(选填“增大”或“减小”)．

四、计算与应用题

19．如图11-14甲所示，S闭合后，A1、A2、V三只电表的指针均如图乙所示，已知V表接入的是“-”、“15”，请回答：

（1）电源电压，L1、L2两端的电压各是多少?

（2）通过L1、L2的电流为多大?（以上答案均需要说明理由）

20．如图11-15甲所示，用电流表测电流．

（1）若将线头M、N都接到电流表为“0．6”接线柱上，此时电流表的示数如图乙所示．则电流表测的是哪盏灯的电流？大小为多大？

（2）将线头M、N如何连接，才能使电流表的示数最大？若此时，电流表的示数如图丙所示，则两次电流表示数相减，可得流过哪盏灯的电流，大小是多少？

参考答案

专题训练十一    电路初探

一、填空题

1．接入电路中电阻丝的长度   变小   427   2．电流  电压   电流   3．0.5   1.6

5 ：11     4．用小的量程，却按大量程读数   2V   5．A或B和C   6．40

7．20   8．0.7  9．4.5

二、选择题

10．B    11．A    12．A    13．C     14．D

三、实验与探究题

15．（1）最大阻值为20Ω，充许通过的最大电流为1A  （2）电流表不应接大量程；滑动变阻器的滑片未放在阻值最大位置；电池只能用两节串联，不能用三节串联

16．略

17．（1）50%    （2）越小    （3）四分之三

18．（1）杠杆  （2）滑动变阻器  （3）电流   （4）减小

减小   增大

四、计算与应用题

19．（1）U=6V   U1=U2=6V    （2）I1=0.96A   I2=0.24A

20．（1）测L1的电流I1=0.5A     （2）M接“3”，N接“-”；相减可得L2的电流；I2=0.4A

# Text boxes

图11-3

图11-1

图11-2

图11-6

图11-5

图11－4

图11-7

图11-8

图11-9

图11-10

图11-11

图11-13

图11-14

图11-15