## Slide 1
电 功 率 与
安 全 用 电

## Slide 2
你了解电的用途吗？

## Slide 3
一、超负荷用电
用电器的总功率过大，容易发生火灾。

## Slide 4
互动一：
知道家庭电路中的用电功率和电流之间的关系

## Slide 5
根据电功率和电流、电压的关系P=IU，可以得到： I = P / U
家庭电路中的电压是一定的，U=220V，所以用电功率越大，电路中的电流就越大。
注意：电路中同时使用的用电器不能太多太大，否则容易烧坏保险丝，甚至引起火灾。

## Slide 6
互动二：
了解保险丝的作用
当电路中的电流超过保险丝的额定电流时，保险丝自动熔断而切断电路，起到保险的作用。

## Slide 7
互动三：
知道保险丝的材料
观察各种各样的保险丝，得到保险丝是由熔点比较低、电阻比较大的铅锑合金制作的。

## Slide 8
二、保险丝
怎样来保护家用电器不会因为电流过大而烧坏？
保险丝

## Slide 9
二、保险丝
怎样来保护家用电器不会因为电流过大而烧坏？

## Slide 10
二、保险丝
见见几种不常见的保险丝：

## Slide 11
二、保险丝
见见几种不常见的保险丝：

## Slide 12
二、保险丝
见见几种不常见的保险丝：

## Slide 13
二、保险丝
见见几种不常见的保险丝：

## Slide 14
互动四：
知道怎么更换保险丝
为了安全起见，首先断开电路，然后更换。

## Slide 15
家庭生活中怎样预防火灾？

## Slide 16
达标反馈：
1.我国家庭电路电压是（ ）V，所以用电功率越大，电路中电流I越（ ）
2.（ ）是烧坏 保险丝的原因，甚至引起火灾。
3.保险丝是用（ ）制作的，它的熔点比较（ ）电阻比较（ ），不能用（ ）（ ）代替保险丝。
４.安装保险丝时应使得保险丝的（ ）电流略大于电路中所有用电器正常工作时的（ ）电流。
５.更换保险丝时首先要（ ）

## Slide 17
巩固练习：
１.现要安装“２２０Ｖ，２５Ｗ”的灯泡２５只应选择下列哪种规格的保险丝（ ）
Ａ熔断电流为３Ａ Ｂ额定电流为３Ａ
Ｃ熔断电流为５Ａ Ｄ额定电流为５Ａ
２.某家庭用电器总功率不超过２０００Ｗ，可选做合适的电能表是（ ）
Ａ.３８０Ｖ５Ａ Ｂ.３８０Ｖ１０Ａ
Ｃ.２２０Ｖ１０Ａ Ｄ.２２０Ｖ１０Ａ

## Slide 18
３.某家庭电路中，已知两盏电灯正常发光，如果再使用一个电熨斗，则该电路的（ ）
Ａ总电流变大 Ｂ总电压变大
Ｃ总电阻变大 Ｄ总功率变大
４.家庭电路中的保险丝不能用铜导线代替的原因是（ ）
Ａ电阻率大，熔点高 Ｂ电阻率大，熔点低
Ｃ电阻率小，熔点高 Ｄ电阻率小，熔点低

## Slide 19
５.一只“２２０Ｖ５Ａ”的电能表，可以用在最大功率为（ ）瓦的家庭电路中，现有额定电流为３安、５安、７.５安三种规格的保险丝，这个电路应选用（ ）安的保险丝。

## Slide 20
家庭用电“十要十不要”
一、要使用功率大的家电（如空调器等），须先到供电部门申请报装扩容，不要私自在原有的线路上增加用电器具。
二、选用合格的用电器具，不要图便宜而采用不合格的用电器具。
三、要严格按照用电器具有的容量选用适当截面的电线，不要盲目增加用电器，使电线超负荷运行。
四、要选用与电线负荷相适应的保险熔丝，不要任意用粗铜丝来代替。
五、要将相线（也称火线）进开关，不要使用“一线一地制”。

## Slide 21
六、要对规定使用接地的用电器具金属外壳做好接地保护，不要忘记用三线插座、插头和安装接地线。
七、要牢记在更换熔丝或检修电器前须拉开电源开关做好安全保护措施，不要冒险带电工作。
八、要将电视机室外天线安装牢固可靠，不要高出附近避雷针或靠近高压线。
九、使用完毕，要及时切断电熨斗、电吹风、电炉等电器的电源，不要在无人看管的情况下使用这类电器。
十、要爱护公用电线，不要在架空线附近放风筝。