## Slide 1
1、电流做功的实质是： 的
过程。
电能转化为其它形式能
2、电能的国际主单位是： ，符号： ；
实用单位还有 。符号： 。
焦耳
J
千瓦时
kW·h
3、用电器上消耗的电能等于 、 和
的乘积，公式为： 。
电压
电流
时间
W＝UIt
复习：

## Slide 2
对不同的用电器，电流做功（电能消耗）的
快慢一样吗？
提出问题：
进行实验：
结论：
电能表铝盘转动快慢不同，说明：
。
用电器消耗电能的快慢不一样

## Slide 3
电功率:
1、物理含义：电功率是表示电流做功（用电器
消耗电能）快慢的物理量。
2、定义：
3、公式：
电功率
电流做的功
时间
单位时间（1秒）内消耗的电能的多少。

## Slide 4
电功率:
4、单位： ，符号： 。
W
瓦特
1W＝J/s
电功率的单位还有： 符号 。
千瓦
kW
1kW＝103W＝103J/s
注意事项：
计算电功率时，各个物理量的单位必
须配套使用，统一使用国际主单位。
P
瓦特（W）
t
W
焦耳（J）
秒（S）
功率：
电功：
时间：

## Slide 5
想一想：
1、电功和电功率有什么不同？
2、知道了电功率能求电功吗？
电功：用电器消耗电能的多少的物理量。
电功率：用电器消耗电能的快慢的物理量。
根据P＝W/t 得：W＝Pt
3、千瓦时和千瓦这两个单位一样吗？
千瓦时：
千 瓦：
电功（电能多少）的单位。
电功率（做功快慢）的单位。
1千瓦时是功率为1千瓦的用电器1小时所消耗的电能
现在你知道了用电器上标有
的“200W”的含义了吗？

## Slide 6
怎样测电功率？
1、用电器消耗电能的多少与什么有关？
怎样计算用电器上消耗的电能？
2、怎样测电功率？
W＝U I t
P＝W/t＝U I
功率（W)
电压(V)
电流(A)
注意单位配套使用

## Slide 7: 3、电功率公式可变形为：
单位：用国际主单位。
U－伏特（V）
I－安培（A）
R－欧姆（Ω）
P=U2/R=I2R

## Slide 8
想一想：
知道功率与电压、电流的关系后，还有什
么方法可以求电流、电压？
电压：
电流：

## Slide 9
实际功率和额定功率：
用电器正常工作时的电压叫额定电压，在
额定电压下工作时的功率叫额定功率。
额定功率：
实际功率：
用电器实际工作时的电流和电压计算出来的功率叫实际功率。
用电器在额定电压下工作时，这时的实际功率就是额定功率。

## Slide 10
测量小灯泡的电功率：
1、测量原理：
P=UI
2、设计实验：
3、注意事项：
1）实验测量哪三种情况的实际功率？
2）电压表和电流表的量程怎么选取？
3）闭合开关前，滑动变阻器的滑片置于哪里？