2008年中考物理试题分类汇编—电路设计作图

（08广东）(3)一般家庭的卫生间都安装照明灯和换气扇．使用时，要求它们能各自独立工作。按上述要求在虚线框内画出其电路图(换气扇用符号表示)．

答案(3) 11（08大连）请将图3中的各元件符号连成电路图。要求两灯并联，开关同时控制两盏灯。

7（08广东）小轿车上都装有一个用来提醒司机是否关好车门的指示灯．四个车门中只要有一个门没关好(相当于一个开关断开)，该指示灯就会发光。图2所示的模似电路图符合要求的是B

11（08株洲）小亮家的卫生间按图4所示的电路安装了照明灯和换气扇，它们  C
A．只能各自独立工作，而不能同时工作   B．只能同时工作，而不能各自独立工作   C．工作时，两端的电压一定相等   D．工作时，通过的电流一定相等

(08江门)一般家庭的卫生间都安装照明灯和换气扇．使用时，要求它们能各自独立工作。按上述要求在虚线框内画出其电路图(换气扇用符号表示)．

17．（08丽水）右图是医院病房与护士值班室的示意图，病人需要护理时，只要

按床边的按钮开关就能及时通知护士：1号床的病人按下开关S1，

护士值班室的灯L1亮；2号床的病人按下开关S2，护士值班室的

灯L2亮。下列电路图符合要求的是

（08杭州）小东想在卧室里安装一只顶灯，既能在卧室门边用开关控制，又能在床边用开关控制，可一直没有设计出控制顶灯的电路图。一天，老师让同学们安装和研究楼梯灯电路，做万实验后，小东豁然开朗，他马上设计出正确的顶灯电路控制图，请你画出小东设计的电路图（画在答题卷方框内）

//楼梯灯电路是必须掌握的！

28．（08宁波）去年暑假小科同学去外地旅游时发现两个现象：

（1）在公交车上，她发现在后门的两侧扶手上，各装有一个按钮（如图甲所示，相当于一个开关），想要下车的乘客只要按下任何个按钮，装在驾驶台上的电铃都会发声，提醒司机有乘客需要下车；（2）火车的车厢后面有两间厕所，只有当两间厕所的门都关上时（每扇门的插销相当于一个开关），车厢中的指示牌内的指示灯才会发光，指示牌就会显示“厕所有人”字样，如图乙所示，提醒旅客两间厕所内都有人。这里面的电路是怎样设计的？请你帮小科把答题卷图中的各元件符号连接成符合要求的电路图。

//电路设计

19．（08烟台）某电路中有一个封闭的电路盒(图13)，面板上有A、B、C三个接线柱及灯泡、电铃各一个．为了探究盒内电路结构，小明做了多次实验，实验结果记录如下表．根据实验情况，请你在虚线框内画出电路盒内的电路图。

27（08无锡）某机要室大门是由电动机控制的，钥匙(电路开关)分别由两名工作人员保管，单把钥匙无法打开。图中符合要求的电路是

8（08南通）家用电吹风由电动机和电热丝等组成．为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热：电热丝不发热时，电动机仍能工作．下列电路中符合要求的是

7（08重庆）如图5所示，家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。在实际使用中发现：当开关闭合时，只有照明灯发光；开关断开时，照明灯熄灭，指示灯会发出微弱光，以便夜间显示开关的位置。根据这种按键开关的控制特性，能正确表示照明灯（甲）和指示灯（乙）连接方式的电路图是图6中的

7（08江门）小轿车上都装有一个用来提醒司机是否关好车门的指示灯．四个车门中只要有一个门没关好(相当于一个开关断开)，该指示灯就会发光。图2所示的模似电路图符合要求的是 B

//联系生活实际的电路设计

10（08山东）教室里投影仪的光源是强光灯泡,发光时必须用风扇给予降温。为了保证灯泡不被烧坏,要求:带动风扇的电动机启动后,灯泡才能发光;风扇不转,灯泡不能发光。则在如图3所示的四个电路图中符合要求的是         (  D    )

8（08梅州）教室里投影仪的光源是强光灯泡，发光时温度很高，必须用风扇给予降温。为使灯泡不宜过热被烧坏，要求：带动风扇的电动机启动后，灯泡才能通电发光；风扇不转，灯泡不能发光。则图3所设计的四个简化电路图中最符合要求的是（  C ）

（08青岛）晓丽发现妈妈经常忘记关掉厨房的窗户、水龙头、煤气开关、电磁炉开关。为了消除安全隐患，她想设计如下电路：在厨房门口安装红、黄两只灯泡。当煤气、电磁炉没有都关闭时红灯亮，都关闭时红灯灭；当窗户、水龙头没有都关闭时黄灯亮，都关闭时黄灯亮。现在，给你红、黄两只灯泡，一个定值电阻，4个开关，电源和导线若干，请你帮他在右图中画出这个电路图（元件画在相应虚线框内）。

答案：

（08青岛）电学　黑箱表面有电源，灯泡L1、L2，电流表A1、A2,开关S1、S2、S3。请根据表格中的实验记录，在上面方框内画出电路图。

| 只闭合开关 | S1 | S2 | S3 | S1S2 | S1S3 | S2S3 | S1S2S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 |
| L2 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 |
| A1 | 有一定示数I1 | 有一定示数I2 | 无示数 | 有一定示数I3 | 有一定示数I3 | 有一定示数I3 | 有一定示数I3 |
| A2 | 有一定示数I1 | 无示数 | 无示数 | 有一定示数I1 | 有一定示数I1 | 有一定示数I1 | 有一定示数I1 |

答案：（1）①如图   ②30°或150°（2）如图

//含有电流表的电路设计！

9（2008蚌埠二中）如图5所示的黑盒子中，有由导线和几个阻值均为5Ω的电阻构成电路，盒外有四个接线柱。己知1、3接线柱间的电阻为5Ω，2、4接线柱间的电阻也为5Ω，1、2接线柱间的电阻为10Ω，而3、4接线柱间没有明显电阻。试画出盒内最简单的电路图。

答案；

５（08威海）电冰箱内有一个通过冰箱门来控制的开关，当冰箱门打开时，开关闭合使冰箱内的照明灯点亮；当冰箱门关闭时，开关断开使冰箱内的照明灯熄灭。在图1所示的四个电路中，能正确表示冰箱开门状态下冰箱内照明电路的是 C