## Slide 1
电 压

## Slide 3
电 源 电压 电流
提供
形成
抽水机 水压 水流
提供
形成

## Slide 4
1、电源是提供电压的装置，
电压是形成电流的原因。
2、单位是：伏特 简称伏（V）
常用单位千伏（kV），毫伏（mV）
一、电压
U
1 kV = 103 V
1 mV = 10-3 V

## Slide 5
比一比,赛一赛
1、256kV= V
2、220mV= V
3、2.8×104μV= mV
2.56×105
0.22
28

## Slide 6
1、电源提供电压的装置，
电压是形成电流的原因。
2、单位是：伏特 简称伏（V）
常用单位千伏（kV），毫伏（mV）
一节干电池电压为1.5V 家庭电路的电压为220V
一节蓄电池电压为2V 对人体安全电压不高于36V
一、电压
U

## Slide 7
电鳐的模样很怪,扁平身子,头和胸连在一起，浑身光滑无鳞，电鳐凭着自己的“电武器”，能随意放电，在海洋里几乎是无敌的,能产生200伏特以上的电压。
人如果不小心踩着海底的电鳐时，它放出的电足够将一个成年人电倒。

## Slide 8
二、电压的测量——电压表
3
15

## Slide 9
二.电压的测量——电压表
构 造：
量 程：0-3V；0-15V
分度值：0.1V；0.5V

## Slide 10
电压表的使用注意点：
校零：检查电压表的指针是否对准零刻度线，如有偏差，进行校正。
并联：电压表必须并联在被测电路两端，使电流从 “＋”接线柱流入电压表，从“－”接线柱流出电压表。
使被测电压不超出电压表量程：在已知电压大小的情况下，直接选择合适的量程；若不能判断，则先用大量程“试触”，然后再选择合适的量程。

## Slide 11
二.电压的测量——电压表
构 造：
量 程：0-3V；0-15V
分度值：0.1V；0.5V
电压表的读数

## Slide 12
二.电压的测量——电压表

## Slide 13
实验：练习使用电压表
1、测量一节电池的电压
2、测量两节串联电池的电压
3、(如图)测量串联电路中L1两端的电压

## Slide 14
下列说法中正确是（ ）
A.电路两端有电压，电路中就一定有持续的电流
B.导体中有大量的自由电荷，只要构成通路，导体中就会有电流
C.电压是电路中形成电流的原因
D.电路中有电流不一定有电压

## Slide 15
关于电压表的使用，正确的是（ ）
A.电压表不能直接测量电源电压，否则会烧坏
B.尽可能选大的量程，以免损坏电压表
C.经试触后，被测电压不超过小量程时，应选用较小量程
D.电压表接入电路时，不用考虑“+”“-”接线柱的接法

## Slide 16
如图，小琦用电压表测量灯泡L1两端的电压，为了继续测量灯泡L2两端的电压，她把电压表的左侧接线柱拆开，接到了C点处，这种做法正确吗？为什么？
思考
－
＋

## Slide 17
如图，小铭连接了电路准备测量左边一只灯发光时两端的电压。电路有错吗？

## Slide 18
如图所示，要使电压表测灯L2两端的电压，正确的电路图是（ ）

## Slide 19
在图所示电路中，开关闭合后，会出现的后果是（ ）
A.电流表与电压表被烧坏
B.电流表与电压表都不会被烧坏
C.只有电压表会被烧坏
D.只有电流表会被烧坏

## Slide 20
感谢各位老师和家长朋友，请多多指教.
感谢同学们的合作，请快速整理仪器!

## Slide 21
如图所示，已知两只灯泡L1和L2是串联的，则在①、②和③三个电表中（电流表或电压表）判断正确的是 ( )
A. ①是电流表，②和③是电压表；
B. ①和③是电压表，②是电流表；
C. ①和②是电流表，③是电压表；
D. ①②和③都是电流表

## Slide 22
如图所示，当接通开关S后，发现电流表指针偏转，电压表指针不动，则故障可能是（ ）
A．L1的灯丝断了 B．L2的灯丝断了
C．L1的接线短路 D．L2的接线短路